## Slide 1
АО НИиП центр «Природа»
АО Аэрогеодезия
Актуальные вопросы
организации работ по планово-высотной подготовке
Санкт-Петербург 2022
Егоров А. В. - Генеральный директор АО "Аэрогеодезия" Куприянов А. О. - Зав. кафедрой Прикладной геодезии МИИГАиК Смирнов В. И - Главный инженер АО "Аэрогеодезия" Галазин Е. В. - Заместитель начальника управления проверки качества и формирования материалов Федерального фонда пространственных данных ФГБУ "ЦГКиИПД"
Кузнецов Д. А - Директор научно-технического комплекса АО "НИиП центр" Природа"
Морозов Д.А. - Начальник отдела НИОКР НТК АО "НИиП центр" Природа"

## Slide 2
ПВП - планово-высотная подготовка (привязка) аэрофотоснимков (определение из ГОСТ Р 59562-2021)
Актуальные требования к ПВП в ТЗ основаны на:
ГОСТ Р 59328-2021 АЭРОФОТОСЪЕМКА ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ Технически требования
ГОСТ Р 59562-2021 СЪЕМКА АЭРОФОТОТОПОГРАФИЧЕСКАЯ Технически требования
Действующие РТУ по созданию ЦОФП в рамках формирования ЕЭКО основаны на:
ГКИНП (ГНТА)-02-036-02
Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и планов.

## Slide 3
Результаты анализа объема ПВП
Количество контрольных точек для М 1:2000 колеблется от 1 точки на 7 кв.км до 1 точки на 2.5 кв.км площади.
Количество полевых контрольных точек колеблется от 25% до 100% необходимого объема.
Количество опорных точек варьируется от полного отсутствия до 1 точки на 3 кв.км площади для М1:2 000 и
1 точки на 40 кв.км площади для М1:10 000.
Причины различного числа точек ПВП:
Различные требования к ПВП в ТЗ или отсутствие таковых
Произвольное ориентирование блоков АФС.
Отсутствие однозначных критериев оценки точности получения координат точек фотографирования
Выполнение ПВП до выполнения АФС и как следствие высокое количество не опознаваемых точек и/ или точек вне блоков АФС

## Slide 4
Подавляющее большинство МСК созданы на базе СК42.
По информации представленной в каталогах СК42
Средняя квадратическая ошибка (СКО) взаимного положения смежных пунктов геодезической сети в СК42 равна 0.3м (от 0,1м и более)
Предельная ошибка взаимного положения смежных пунктов триангуляции I класса не превышают 0.4м, пунктов II и III классов раздела Б - 0.6м. Предельные ошибки ориентации на пунктах триангуляции раздела А не превышают ±5″, на пунктах триангуляции II и III классов раздела Б ±8″ (пример описательной части каталога).
В каталогах пункты с недопустимыми ошибками отмечены звездочкой номера по каталогу.
Например: пункт Перново* является одним из исходных пунктов в городской сети полигонометрии города Сосновый Бор.
Пункты со "звездочками", т. е. пункты с недопустимыми угловыми невязками встречаются в каталогах СК42 не так уж и редко. Такие пункты имеют в координатах еще большие ошибки, чем указанная в пояснении СКО взаимного положения по каталогу.
При этом требование получения ключей перехода к МСК с точностью до 0.1м, что соответствует точности определения точек границ земельных участков в населенных пунктах
Notes: Нужны пояснения к цитатам из каталогов

## Slide 5
Актуальные вопросы при выполнении ПВП:
Выполнение ПВП до выполнения АФС
Необходимость и оптимальная продолжительность выполнения наблюдений на большом количестве пунктов ГГС для получения параметров перехода к МСК
Невозможность получения единых параметров МСК для территорий ввиду привязки большинства МСК к проблемной СК42
Отсутствие единого подхода к определению необходимого и достаточного количества полевых опорных и контрольных точек и как следствие непрозрачность оценки стоимости и времени производства работ

## Slide 6
Пути решения (разные подходы):
Нормативно-правовой
Неукоснительное исполнение принятых требований ГОСТ
Исключение избыточных требований из ТЗ и РТУ
Закрепление в НТД однозначных критериев качества
Использование единого подхода в получении продукции в МСК
Технологический
Использование в производстве новых технологий и решений(сети базовых станция, ВЛС)
Внедрение современных подходов к проектированию и полевому выполнению ПВП с учетом имеющихся технических возможностей (RTK, PPP)

## Slide 7
Требования ГОСТ Р 59562-2021
8.3.1 Планово-высотную подготовку аэрофотоснимков выполняют с целью получения набора данных, необходимых для последующего определения элементов внешнего ориентирования (ЭВО) аэрофотоснимков. Такими данными могут быть:
координаты фазового центра антенны бортового геодезического спутникового приемника, полученные с помощью бортовых ГНСС измерений во время выполнения аэрофотосъемки на моменты экспонирования;
результаты угловых измерений, полученных с помощью инерциального измерительного устройства (при наличии ИИУ в составе бортовой аэрофотосъемочной аппаратуры),
пространственные координаты опознаков, используемых в качестве опорных точек.

## Slide 8
Требования ГОСТ Р 59562-2021
8.3.2 Определение элементов внешнего ориентирования аэрофотоснимков выполняют путем вычисления координат точек фотографирования по данным бортовых спутниковых измерений и угловых элементов внешнего ориентирования аэрофотоснимков по данным ориентации ИИУ с учетом углов выставки камеры относительно системы координат инерциального измерительного устройства и параметров редукции фазового центра антенны спутникового приемника к центру проекции аэрофотокамеры.
Использование опознаков в качестве опорных точек при уравнивании фотограмметрической сети является обязательным при съемке линейных объектов с одного маршрута и при наличии выступающих одним маршрутом частей блока, а также в тех случаях, когда известно, что координаты точек фотографирования не могут быть получены в результате бортовых спутниковых измерений с допустимой погрешностью, или при необходимости съемки рельефа со средней погрешностью не более 0,25 м с применением самокалибровки.

## Slide 9
Требования ГОСТ Р 59562-2021
8.3.5 Общее число контрольных точек, используемых для контроля промежуточных и конечных результатов аэрофототопографической съемки всего объекта, должно быть не менее чем:
- 1 точка на 9 номенклатурных листов плана масштабов 1:500 - 1:2000;
- 1 точка на 4 номенклатурных листа плана масштаба 1:5000 и карты масштаба 1:10000;
- 1 точка на каждый номенклатурный лист карты масштаба 1:25000.
Если объект съемки представляет собой совокупность территорий сельских населенных пунктов площадью менее 9 номенклатурных листов, то территория каждого населенного пункта должна быть обеспечена не менее, чем одной контрольной точкой.
Число контрольных точек, координаты которых определены в результате полевых геодезических измерений, не должно составлять менее 25% от требуемого общего числа контрольных точек

## Slide 10
Требования ГОСТ Р 59562-2021
8.4.3 При отсутствии значений локальных параметров преобразования координат из официальных источников следует их вычислить, используя геодезические или соответствующие им пространственные прямоугольные координаты X, Y, Z пунктов ГГС в системе координат ГСК, полученные из спутниковых определений, и значения координат из каталога в референцной системе координат, на которой основана МСК.

## Slide 11
Матрица Остаточных Деформаций
Программа предназначена для конвертирования координат точек из ITRF или ГСК-2011 в соответствующую МСК и обратно. Средняя квадратическая ошибка по оценке результатов использования ПО МОД (в 2016-2017гг.) на примерах конвертирования пунктов не превышает 5 см (предельная, 15 см) без учета ошибок определения координат в ITRF.
Столь высокая точность конвертирования обусловлена наличием в настоящее время сравнительно густой сети пунктов ФАГС, ВГС и СГС-1. Они были использованы при уравнивании АГС в ГСК-2011 в качестве опоры, что позволило получить координаты пунктов АГС в ITRF.

## Slide 12
Остаточные деформации на пунктах в некоторых регионах носят не системный характер, в связи с этим достаточно сложно в таких регионах создать семь параметров трансформации, хотя ПО МОД справляется с преобразованием координат с СКО не более 5 см.
В этом случае трансформирование по МОД покажет лучшую согласованность с существующей опорой чем преобразование по семи параметрам, созданным на эту территорию.
На следующих слайдах представлен визуализированный фрагмент МОД демонстрирующий неоднородность остаточных деформаций.

## Slide 13
Анализ измерений спутниковой сети с целью определения требований к геодезическим связям: количеству и длительности синхронных сеансов.
Chart: Продолжительность сеанса/сеансов (часы)
| 24 | 6 | 3 | 1.5 | 1 | 0.75000000000000266 | 0.5 | 0.25
 | 0.0088283 | 0.032247 | 0.041749 | 0.041491 | 0.042886 | 0.04358 | 0.047817 | 0.075089
Chart: Продолжительность сеанса/сеансов (часы)
| 24 | 6 | 3 | 1.5 | 1 | 0.75000000000000266 | 0.5 | 0.25
mx | 0.0048289 | 0.015119 | 0.022657 | 0.024413 | 0.028605 | 0.030143 | 0.034439 | 0.043202
my | 0.0030508 | 0.010911 | 0.013996 | 0.013843 | 0.014213 | 0.013509 | 0.014988 | 0.036549
mz | 0.0067315 | 0.02631 | 0.032151 | 0.030559 | 0.028617 | 0.028427 | 0.029593 | 0.049357
График погрешностей определения положения пунктов по сеансам разной продолжительности
График погрешностей определения пространственных координат пунктов по сеансам разной продолжительности
Погрешности определения положения пунктов для длин сеансов в 3, 1.5, 1 и 0.75 часа практически идентичны, однако для сеансов в 0.25 часа погрешность наиболее резко увеличивается. Кроме того, погрешность определения положения пунктов для сеансов длиной в 6 часов примерно в три раза выше, чем для суточных сеансов.

## Slide 14
Chart: Суммарное расстояние до опорных пунктов (км)
| 93.389803261031361 | 97.931092092472213 | 165.39878735538127 | 182.52356219232635 | 196.69020574956068 | 228.55740876071081 | 229.46480183860064 | 232.03183707197141 | 246.37170508524878 | 255.30097037811257 | 280.26384468902808 | 284.95096591632944 | 313.32203591181229 | 316.1036248620577 | 416.90256236268129 | 441.96253240394566 | 488.73347325142186 | 644.93591837914153
P-1 | 0.0032062 | 0.0107 | 0.03618 | 0.026451 | 0.025252 | 0.025077 | 0.011211 | 0.010947 | 0.0076053 | 0.025 | 0.034927 | 0.025515 | 0.019829 | 0.036655 | 0.14206 | 0.033282 | 0.012488 | 0.01209
P-2 | 0.0026981 | 0.0076472 | 0.032802 | 0.023118 | 0.025252 | 0.021053 | 0.010774 | 0.018282 | 0.0083331 | 0.025 | 0.034927 | 0.016248 | 0.019147 | 0.036655 | 0.13805 | 0.030152 | 0.014435 | 0.010186
P-3 | 0.002735 | 0.0069051 | 0.030822 | 0.020225 | 0.021583 | 0.014151 | 0.011953 | 0.011834 | 0.0083331 | 0.021 | 0.034119 | 0.013379 | 0.022172 | 0.034989 | 0.13805 | 0.030152 | 0.014435 | 0.012278
P-4 | 0.002735 | 0.0069051 | 0.030822 | 0.020225 | 0.017895 | 0.014151 | 0.011953 | 0.011834 | 0.012363 | 0.021307 | 0.035574 | 0.013379 | 0.022172 | 0.037347 | 0.13805 | 0.030152 | 0.018557 | 0.012278
График зависимости отклонения пространственного положения пунктов по мере их удаления от опорных пунктов при обработке определяемых пунктов по парам по 1, 2, 3 и 4 опорным пунктам
Количество пунктов не оказывают особого влияния на точность, но при увеличении расстояния между ними точность определения пространственного положения пункта падает от нескольких миллиметров до 11 сантиметров.

## Slide 15
СКП вычисления координат определяемых пунктов в сети зависит от продолжительности сеансов наблюдений на пунктах.
Синхронные сеансы длительностью 1-3 часа нецелесообразны - точность относительно 30/60-минутных сеансов повышается не существенно, но повышаются экономические издержки и время выполнения работ.
Существенного влияния на погрешности уравненных координат для сети с одним определяемым пунктом увеличение числа исходных пунктов не оказывает.

## Slide 16
По результатам исследований:
1. Удаленность базовых ПДСС не более 60 км от крайних точек границы АФС.
2. Обязательность наземного сопровождения в случае отсутствия базовых ПДСС в границах 60 км зоны от объекта АФС.
3. Стабильность и непрерывность работы ПДСС и/или оборудования наземного сопровождения, а также бортового приемника на протяжении полета.
4. Допустимо полное отсутствие опорных точек при соблюдении условий п.1-3.
5. В случае невыполнения условий п.1-3 оптимально 1 опорная точка на 4 листа М1:10 000 для регионов с развитой инфраструктурой.
6. Оптимально в целях повышения точности ЦОФП для освоенных регионов использовать отношение 1 опорная точка на 4 контрольных.
7. Количество полевых контрольных точек не более 50% от требуемого по ГОСТ объема.

## Slide 17
Дорожная карта
С начала 2023г. -
Выполнять работы по АФС согласно технологической схемы представленной в Приложении А (обязательное) ГОСТ Р 59562-2021
Привести требования РТУ к ГК, в части ПВП, для АФС площадных объектов к п.8.3 ГОСТ Р 59562-2021
Для получения локальных параметров перехода от ГСК к МСК пользоваться координатами пунктов выдаваемых фондодержателем (матрица остаточных деформаций).
2023г.
Определить правовой статус технологии и ПО «Матрица остаточных деформаций» (далее – ПО «МОД») и возможности его использования при выполнении работ в рамках ГК.
Ввести регламент использования ПО «МОД», определить порядок предоставления сведений для уточнения и порядок внесения изменений в ПО «МОД».
2024г.
Разработать и утвердить методики расчета количественных показателей ПВП от площади и категорий местности с указанием четких критериев оценки точности получения координат точек фотографирования в результате бортовых спутниковых измерений с допустимой погрешностью.

## Slide 18
Итоги реализации
Расчет и закрепление расценок и норм времени и как следствие прозрачность ценообразования
Определение единого и прозрачного подхода к проектированию и выполнению ПВП для всех Заказчиков работ, исключение избыточного объема полевых работ за счет обоснованного расчета необходимого и достаточного количества точек
Снижение затрат на ПВП при сохранении требуемого качества итоговой продукции
Точность и однозначность при производстве продукции в МСК на основе материалов в ГСК
Notes: По идее это итог НИРа

## Slide 19: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ