## Slide 1: ФОТОГРАММЕТРИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ – ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ДАННЫМ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПРИКАЗ от 23 октября 2020 г. N П/0393 ТРЕБОВАНИЯ К ТОЧНОСТИ И МЕТОДАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, КОНТУРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ИЛИ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ……….. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПРИКАЗ от 01 июня 2021 г. N П/0241 ТРЕБОВАНИЯ К ТОЧНОСТИ И МЕТОДАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, КОНТУРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ИЛИ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА……..ПРИ ИСПРАВЛЕНИИ ОРГАНОМ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ РЕЕСТРОВОЙ ОШИБКИ В ОПИСАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ ИЛИ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ И РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | СРЕДНЯЯ КВАДРАТИЧЕСКАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ (МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ), М | РАЗМЕР ПРОЕКЦИИ ПИКСЕЛЯ НА МЕСТНОСТИ ДЛЯ АЭРОФОТОСНИМКОВ И КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ, СМ
Земельные участки, отнесенные к землям населенных пунктов | 0,10 | 5
КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ И РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | СРЕДНЯЯ КВАДРАТИЧЕСКАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ (МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ), М | РАЗМЕР ПРОЕКЦИИ ПИКСЕЛЯ НА МЕСТНОСТИ ДЛЯ АЭРОФОТОСНИМКОВ И КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ, СМ
Земельные участки, отнесенные к землям населенных пунктов | 1,0 | 18
2-я СОВМЕСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: КОСМИЧЕСКИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ, ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ»
АЛЯБЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
+7 (912) 230 77 31 fgmkart@rambler.ru
USGIK.RU
Notes: Поэтому…

## Slide 2
ЧТО НЕОБХОДИМО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ФОРМА ДАННЫХ О ТЕРРИТОРИИ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЖЕСТКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРОДИКТОВАННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ЖИЗНЬЮ.

## Slide 3
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИЙ
МОНИТОРИНГ ПАВОДКОВ И ПОДТОПЛЕНИЙ
ПРОГНОЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
УМНЫЙ ГОРОД
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИЙ
МОНИТОРИНГ ПАВОДКОВ И ПОДТОПЛЕНИЙ
ПРОГНОЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
УМНЫЙ ГОРОД
ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК
ГОРОДА
УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДОМ И
ОПЕРАТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ
РЕСУРСАМИ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ
Notes: Тексты по использованию увеличить в 1,5 – 2 раза!

## Slide 4
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СОЗДАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ
ФОТОТРИАНГУЛЯЦИЯ с ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦФС (PHOTOMOD, AGISOFT METASHAPE)
ПОСТРОЕНИЕ ЦМР В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
РУЧНАЯ ДОРАБОТКА (ПОСТРОЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЛИНИЙ ДЛЯ ЦМР)
ОРТОТРАНСФОРМИРОВАНИЕ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
РУЧНАЯ КОРРЕКТИРОВКА ЛИНИЙ СШИВКИ АЭРОСНИМКОВ
ОРТОФОТОПЛАН
СТЕРЕОМОДЕЛЬ
Notes: СОГЛАСНО ГОСТ Р 58854-2020, ГОСТ Р 59562-2021

## Slide 5
Фотограмметрический метод в кадастровых работах: цифровые стереомодели и ортофотопланы Геопрофи, 2018 г., № 2, стр. 4-8
Notes: Справа: количество характерных точек ЗУ и ОКС, измеренных с погрешностью до 10 см.

## Slide 6
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ДАННЫМ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПРИКАЗ от 23 октября 2020 г. N П/0393 ТРЕБОВАНИЯ К ТОЧНОСТИ И МЕТОДАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, КОНТУРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ИЛИ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ……….. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПРИКАЗ от 01 июня 2021 г. N П/0241 ТРЕБОВАНИЯ К ТОЧНОСТИ И МЕТОДАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, КОНТУРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ ИЛИ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА……..ПРИ ИСПРАВЛЕНИИ ОРГАНОМ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ РЕЕСТРОВОЙ ОШИБКИ В ОПИСАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ ИЛИ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ И РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | СРЕДНЯЯ КВАДРАТИЧЕСКАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ (МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ), М | РАЗМЕР ПРОЕКЦИИ ПИКСЕЛЯ НА МЕСТНОСТИ ДЛЯ АЭРОФОТОСНИМКОВ И КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ, СМ
Земельные участки, отнесенные к землям населенных пунктов | 0,10 | 5
КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ И РАЗРЕШЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | СРЕДНЯЯ КВАДРАТИЧЕСКАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ (МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ), М | РАЗМЕР ПРОЕКЦИИ ПИКСЕЛЯ НА МЕСТНОСТИ ДЛЯ АЭРОФОТОСНИМКОВ И КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ, СМ
Земельные участки, отнесенные к землям населенных пунктов | 1,0 | 18

## Slide 7
ЧТО НЕОБХОДИМО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Нет никакого смысла иметь или создавать пространственные данные,
если ваши данные неточны и нет их оценки.

## Slide 8
ГОСТ Р 59562-2021:
СОЗДАНИЕ ОРТОФОТОПЛАНА В МАСШТАБЕ 1:2000 – СРЕДНЯЯ КВАДРАТИЧЕСКАЯ ПОГРЕШНОСТЬ 1,25 М – 125см
ГОСТ Р 58854-2020, ГОСТ Р 59562-2021:
СОЗДАНИЕ СТЕРЕОМОДЕЛИ В МАСШТАБЕ 1:2000 – СРЕДНЯЯ КВАДРАТИЧЕСКАЯ ПОГРЕШНОСТЬ 0,75 М – 75см
СОГЛАСНО ПРИКАЗА РОСРЕЕСТРА № П/0241 от 01.06.2021 г.
СРЕДНЯЯ КВАДРАТИЧЕСКАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ -100см
Notes: СОГЛАСНО ГОСТ Р 58854-2020, ГОСТ Р 59562-2021

## Slide 9: Здание 14-этажное. Высота здания 45 м. Изображение на ОФП взято с одного снимка. Расстояние L от центра снимка до центра здания 1.8 мм. Величины смещения углов крыши здания разнонаправлены и имеют разную величину.
Крыша строения по ортофотоплану – желтым.
S(по ОФП) =831,6 кв.м
Крыша строения по стереомодели, соответствующая основанию, - зеленым
S(по стерео) =631,6 кв.м
Площадь крыши увеличена на 32%.
Пример изображения многоэтажных зданий на ортофотоплане
АФС с БПЛА . Высота фотографирования = 350м

## Slide 10
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ХАРАКТЕРНАЯ ТОЧКА ГРАНИЦЫ ЗУ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ОФП
ХАРАКТЕРНАЯ ТОЧКА ГРАНИЦЫ ЗУ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СТЕРЕОМОДЕЛИ
ОШИБКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ОБЪЕКТОВ СВЯЗАНЫ С ПЕРСПЕКТИВНЫМИ ИСКАЖЕНИЯМИ И НЕПРАВИЛЬНЫМ ДЕШИФРИРОВАНИЕМ
ПРИ dS = 0,1 м (СОГЛАСНО ПРИКАЗА РОСРЕЕСТРА № П/0393) dS ФАКТ = 1,2 м
dS факт = 1,2 м

## Slide 11
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК КОНТУРА ЗДАНИЯ
КОНТУР ЗДАНИЯ ОШИБОЧНО ОПРЕДЕЛЕН ПО КРЫШЕ ПО ОРТОФОТОПЛАНУ МАСШТАБА 1:500 КОНТУР ЗДАНИЯ ОПРЕДЕЛЕН ПО ОСНОВАНИЮ ПО СТЕРЕОМОДЕЛИ
dS=1,3 м.

## Slide 12: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на проведение работ по созданию цифрового ортофотоплана городского округа с инвентаризацией земельных участков по результатам аэрофотосъемки
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на создание цифрового ортофотоплана и трехмерной модели городского округа по результатам аэрофотосъемки с точностью масштаба 1:500.
Цель - обеспечение информационных систем администрации города базовыми сведениями о местности, использования их при разработке проектов планировки и межевания, проведения комплексных кадастровых работ, актуализации отдельных пространственных аспектов дежурного плана масштаба 1:500.
Примеры муниципальных конктрактов:

## Slide 13
СТРАТЕГИЯ «АГРЕССИВНОЕ РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ М.Ш. ХУСНУЛЛИН

## Slide 15
Получение данных для создания облачной 3D-mesh модели
Лазерное сканирование и аэрофотосъемка выполнялись ВЛС GreenValley LiAir V70 160точ на кв. м (80 млн. точек) и фотокамерой Sony A5100 (696 снимков, 24МП) с носителя DJI M300 (скорость 7 м/с).
Параметры съемки: высота 130 м., ВЛС – перекрытие 70-80%, АФС - интервал съемки 2 секунды, перекрытие 80 на 70%, линейное разрешение 2,3 см на пикс.

## Slide 16
Линейные объекты
Стереомодель
Облачная 3D-mesh модель

## Slide 17
Объекты капитального строительства
Стереомодель
Облачная 3D-mesh модель

## Slide 18
Высотные объекты
Стереомодель
Облачная 3D-mesh модель

## Slide 19: Программа развития городов ООН.
< Чтобы сделать города инклюзивными, безопасными, устойчивыми и устойчивыми, городские администрации должны принимать обоснованные решения на основе точных данных. >

## Slide 20: ПРОБЛЕМЫ Создание и использование геопространственных данных
Что имеем?
АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЕ обеспечение:
- БПЛА;
- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: ФОТОМОД , AGISOFT , КРЕДО , ПАНОРАМА;
СТЕРЕОМОНИТОРЫ.
Что сдерживает?
Нет проффесиональной экспертизы продуктов, предлагаемых цифровой экономике.
Заказчики и исполнители практически не знакомы с требованиями ГОСТов.
Низкая квалификация исполнителей фотограмметрических работ.
Не хватает специальных знаний потребителю.

## Slide 21: ЧТО ДЕЛАТЬ ?
СОЗДАВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИИ
-взаимодействие с государственными органами,
- обсуждение проблемы и принятие мер для их решения,
-проведения надежной экспертизы,
-получение компетентных разъяснений и консультаций,
-знакомство с имеющимися решениями.

## Slide 22
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ В МИРЕ
Всемирный совет по геопространственной отрасли (WGIC; World Geospatial Industry Council)
Совет WGIC (wgicouncil.org) объединяет наиболее авторитетных лидеров отрасли геопространственных данных
Охватывает области ГИС, геодезии, информационного моделирования аппаратного и программного обеспечения для управления данными, разработок решений и сервисов
Формирует конструктивные связи и отношения между игроками геопространственной отраслью, государственными органами и бизнесом

## Slide 24: Приложения

## Slide 25
ПРИМЕРЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ MESH-МОДЕЛЕЙ ГОРОДОВ г. ЛИПЕЦК В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ НА ПОРТАЛЕ ГОРОДА: www.map48.ru
ПОТЕРЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ – ФОНАРЕЙ, СВЕТОФОРОВ, ОГРАЖДЕНИЙ, ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ДЕРЕВЬЕВ И ДР.
ИСКАЖЕНИЕ ФАСАДОВ СТРОЕНИЙ
БЛИЗКО РАСПОЛОЖЕННАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ВСТРАИВАЕТСЯ В ТЕКСТУРУ ФАСАДА ЗДАНИЯ
ОСНОВАНИЕ ЗДАНИЯ РАЗМЫТО
НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ КООРДИНАТЫ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК С ТОЧНОСТЬЮ 10 СМ (ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРИКАЗА РОСРЕЕСТРА № П/0393 ОТ 23.10.2020 г. )

## Slide 27
г. МОСКВА
В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ЦИПР МОСКВА РАССКАЗАЛА О НОВЫХ ФУНКЦИЯХ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА. В ЧАСТНОСТИ, ОН БЫЛ ИНТЕГРИРОВАН С ГОРОДСКОЙ СИСТЕМОЙ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, В НЕГО БЫЛИ ВНЕДРЕНЫ ИИ-АЛГОРИТМЫ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ НАКЛАДЫВАТЬ ВИДЕОПОТОК С КАМЕР НА 3D-МОДЕЛЬ СТОЛИЦЫ. КРОМЕ ТОГО, В ЦИФРОВОМ ДВОЙНИКЕ ПОЯВИЛСЯ ДИНАМИЧЕСКИЙ СЛОЙ, ГДЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ СПЕЦТЕХНИКИ, КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТСЯ ВЫВОЗОМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ. В ЭТОМ ГОДУ НАЧАЛОСЬ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ. ПРОЕКТ «ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТОЧНУЮ 3D-КОПИЮ МОСКВЫ С 5 ТЫС. СЛОЯМИ ДАННЫХ. В ЕГО ОСНОВЕ ЛЕЖИТ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГОРОДА, ДЛЯ КОТОРОЙ ПОТРЕБОВАЛОСЬ 16 МЛН АЭРОФОТОСНИМКОВ. ВСЕГО НА ВИРТУАЛЬНОЙ КАРТЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ БОЛЕЕ 3,2 ТЫС. КВ. КМ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА, МОДЕЛЬ ДОПОЛНЯЮТ ПАНОРАМЫ ДОРОГ И УЛИЦ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ БОЛЕЕ 13 ТЫС. КМ.
Ссылка для скачивания файлов: https://cloud.mail.ru/stock/3sGMnfqBCfqW8NzgeBAVEcyh

## Slide 28
ПРИМЕРЫ ВЕКТОРНЫХ 3D-МОДЕЛЕЙ ГОРОДОВ г. ЕКАТЕРИНБУРГ
3D-МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНА СТЕРЕОФОТОГРМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

## Slide 29: Здание 14-этажное. Высота здания 45 м. Изображение на ОФП взято с одного снимка. Расстояние L от центра снимка до центра здания 1.8 мм. Величины смещения углов крыши здания разнонаправлены и имеют разную величину.
Крыша строения по ортофотоплану – желтым.
S(по ОФП) =831,6 кв.м
Крыша строения по стереомодели, соответствующая основанию, - зеленым
S(по стерео) =631,6 кв.м
Площадь крыши увеличена на 32%.
Примеры изображений многоэтажных зданий на ОФП
Высота АФС = 350м

## Slide 30
РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИНИИ СШИВКИ АЭРОСНИМКОВ
ДО ИСПРАВЛЕНИЯ
ПОСЛЕ ИСПРАВЛЕНИЯ

## Slide 31
ОБЪЕКТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РУЧНОЙ КОРРЕКТИРОВКИ ПРИ СОЗДАНИИ ОРТОФОТОПЛАНА
№ П/П | НАЗВАНИЕ СЛОЯ | РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЛИНИЙ СШИВКИ | ДОБАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ ЛИНИИ В ЦМР | РЕДАКТИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ ЦЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ
1 | ГИДРОГРАФИЯ | + | + | 
2 | ДОРОГИ ПО НАСЫПИ | + | + | 
3 | МОСТЫ | + | + | +
4 | ТРУБОПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ | + | + | +
5 | СТРОЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛИННЫЕ | + | + | +
7 | ОГРАЖДЕНИЯ | + |  | +
Notes: Поэтому…

## Slide 32
Mt=
где – средняя квадратическая погрешность создания исходных данных,
где - средняя квадратическая погрешность измерения характерных точек.
Для Мt=10см (ПРИКАЗ №393) =7,5 см, =7,2 см.
Средняя квадратическая погрешность создания стереомодели 7,5 см (ГОСТ).
Средняя квадратическая погрешность создания ортофотоплана 12,5 см (ГОСТ)
Для Мt=100см (ПРИКАЗ 241) =75 см (ГОСТ), =72 см.
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРТОФОТОПЛАНОВ МАСШТАБА 1:2000 и соответствующих стереомоделей:
средняя квадратическая погрешность создания стереомодели 75 см (ГОСТ),
средняя квадратическая погрешность создания ортофотоплана 125 см (ГОСТ).
ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ СОГЛАСНО ГОСТов ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИКАЗОВ РОСРЕЕСТРА № П/0241 и № П/0393

## Slide 33: Ортофотоплан обыкновенный визуализатор
В мире нет понятия ортофотоплан, как базовый пространственный продукт. Это продвигается в России коммерческими структурами, так как они больше ничего не умеют и четко не понимают зачем они нужны, показывая огромные экономические эффекты. При этом качество ортофотопланов низкое т.к. нарушается технологический цикл их изготовления и чтобы его грамотно читать необходимы определенные профессиональные навыки, что отсутствует у большинства его потребителей.

## Slide 34
Получение данных для создания единой 3D-стереомодели
Аэрофотоснимки были получены камерой Sony RX1R (653 снимка, 24,7 МП) с носителя Геоскан201 (26 м/с).
Параметры съемки: высота АФС 250 м., перекрытие 80 на 70%, разрешение 4,5 см на пикс.
Получение данных для создания облачной 3D-mesh модели
Лазерное сканирование и аэрофотосъемка выполнялись ВЛС GreenValley LiAir V70 160точ на кв. м (80 млн. точек) и фотокамерой Sony A5100 (696 снимков, 24МП) с носителя DJI M300 (скорость 7 м/с).
Параметры съемки: высота 130 м., ВЛС – перекрытие 70-80%, АФС - интервал съемки 2 секунды, перекрытие 80 на 70%, линейное разрешение 2,3 см на пикс.

## Slide 35
РЕАЛЬНЫЙ ПРИМЕР РАБОТЫ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ КАРТА-ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ
КОНТУР ЗДАНИЯ ОПРЕДЕЛЕН ПО ОСНОВАНИЮ ФОТОГРАММЕТРИЧСКИМ МЕТОДОМ ПО СТЕРЕОМОДЕЛИ ХАРАКТЕРНЫЕ ТОЧКИ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОПРЕДЕЛЕНЫ ФОТОГРАММЕТРИЧСКИМ МЕТОДОМ ПО СТЕРЕОМОДЕЛИ
Notes: При выполнении ККР для определения координат местоположения контуров зданий, строений, сооружений и границ ЗУ использован стереофотограмметричесий метод.
Возникли сомнение в правильности определения координат характерных точек объектов недвижимости по сравнению с ОФП. Выполненный геодезический контроль подтвердил правильность определения координат фотограмметрическим методом по стереомодели.

## Slide 36: Гост 59562
. Среднее значение погрешности планового положения контрольных точек (опознаков) на фотоплане относительно ближайших пунктов планового съемочного обоснования не должно превышать 0.5 мм в масштабе карты или плана для равнинной и всхолмленной местности и 0.7 мм —для горной местности.

## Slide 37
Данные о пространственных объектах , включающие сведения об их форме , местоположении и свойствах, в том числе представленные с использованием координат
Пространственные данные-Гост Р 57773-2017
Определение :

## Slide 38
ЧТО НЕОБХОДИМО СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
ЕДИНООБРАЗНАЯ РЕАЛИСТИЧНАЯ ВЫСОКОТОЧНАЯ 3D МОДЕЛЬ ТЕРРИТОРИИ – БЕЗ ПОТЕРЬ, ИЗЪЯТИЙ И ОБОБЩЕНИЙ

## Slide 39
РЕДАКТИРОВАНИЕ ЛИНИИ СШИВКИ АЭРОСНИМКОВ
ДО ИСПРАВЛЕНИЯ
ПОСЛЕ ИСПРАВЛЕНИЯ

## Slide 40
КАК СДАЮТ ОРТОФОТОПЛАНЫ ЗАКАЗЧИКУ…..
АВТОМАТИЧЕСКИ ПОСТРОЕННЫЕ ЛИНИИ СШИВКИ ЛИНИИ СШИВКИ ПЕРЕСЕКАЮТ ЗДАНИЯ И ИСКАЖАЮТ ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ ФОРМУ
ПОСЛЕ ИСПРАВЛЕНИЯ ЛИНИЯ СШИВКИ ПРОВЕДЕНА В ОБХОД ЗДАНИЯ, ЦЕЛОСТНОСТЬ ОБЪЕКТА ВОССТАНОВЛЕНА
АВТОМАТИЧЕСКИ ПОСТРОЕННЫЕ ЛИНИИ СШИВКИ ЛИНИИ СШИВКИ ПЕРЕСЕКАЮТ ЗДАНИЯ И ИСКАЖАЮТ ГЕОМЕТРИЧЕСКУЮ ФОРМУ

## Slide 41: Программа развития городов ООН.
< Чтобы сделать города инклюзивными, безопасными, устойчивыми и устойчивыми, городские администрации должны принимать обоснованные решения на основе точных данных. >

## Slide 42
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ В МИРЕ
Всемирный совет по геопространственной отрасли (WGIC; World Geospatial Industry Council)
Совет WGIC (wgicouncil.org) объединяет наиболее авторитетных лидеров отрасли геопространственных данных
Охватывает области ГИС, геодезии, информационного моделирования аппаратного и программного обеспечения для управления данными, разработок решений и сервисов
Формирует конструктивные связи и отношения между игроками геопространственной отраслью, государственными органами и бизнесом

## Slide 43
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СОЗДАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ
ЦИФРОВАЯ АЭРОФОТОСЪЁМКА
СОЗДАНИЕ ПЛАНОВО-ВЫСОТНОГО ОБОСНОВАНИЯ
ОБРАБОТКА АЭРОФОТОСНИМКОВ НА ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ
ОДИНОЧНАЯ СТЕРЕОМОДЕЛЬ
ПРИ СОЗДАНИИ ПОТЕРЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ, ТОЧНОСТИ. ТРЕБУЮТСЯ СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИАНАЛИЗМА ИСПОЛНИТЕЛЯ
ТОПОПЛАН
ОРТОФОТОПЛАН ДВУХМЕРНЫЙ (КООРДИНАТЫ XY)
ЕДИНАЯ 3D-МОДЕЛЬ ИНСОТ
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ. 100% ИНФОРМАТИВНОСТЬ
ВЕКТОРНАЯ 3D-МОДЕЛЬ
ПОЛИГОНАЛЬНАЯ 3D-МОДЕЛЬ (MESH)
Notes: Схема создания любых ПД. Трудоемкость, квалификация специалистов, дороговизна. Предлагается из одиночных стреомоделей переходить сразу к новому виду – единой 3D-стереомодели (без доп затрат и сохраняя 100% информативность).

## Slide 45
ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ АЭРОФОТОСЪЕМКИ НЕОБХОДИМО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ДОРОГОСТОЯЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МОЩНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НЕДОСТАТОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ МОДЕЛИ ГОРОДОВ – ОДНА СПЛОШНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ВСЕ НАЗЕМНЫЕ ОБЪЕКТЫ НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ТЕКСТУР
АВТОМАТИЧЕСКИ ПОСТРОЕННЫЕ MESH-МОДЕЛИ

## Slide 46
Notes: Заборы , Столбы , Линейные объекты не изображаются

## Slide 47: Облачная 3D-mesh модель (г. Гвардейск)
1
2
3
1. Нарушена геометрическая форма зданий
2. Невозможно измерить углы здания
3. Нарушена геометрическая форма ограждений. Невозможно определить характеристики материала, и определять границы участков с точность 10 см в плане 15 см по высоте (Приказ Росреестра от 23.10.2020 N П/0393)

## Slide 48: Мосты (г. Гусев)
Облачная 3D-mesh модель
Пространство под мостом заполнено, невозможно измерить высоту от моста до поверхности воды
Конструктивные элементы на мосте не отображены
Измерения проводить невозможно
Единая 3D-стереомодель
Мост изображен четко
Конструкция на мосте отображена без искажений
Измерения выполняются с высокой точностью

## Slide 49: Плотины и шлюзы (г. Краснознаменск)
Облачная 3D-mesh модель
1. Конструкция на шлюзе не изображена
2. Плотина отображена, с искажениями.
Невозможно выполнять измерения
Единая 3D-стереомодель
Все элементы четко дешифрируются и выполняются качественные измерения с высокой точностью
1
1
2
2

## Slide 50
Высотные объекты
Единая 3D-стереомодель
Облачная 3D-mesh модель

## Slide 51
Высотные объекты
Единая 3D-стереомодель
Облачная 3D-mesh модель

## Slide 52
Линейные объекты
Единая 3D-стереомодель
Облачная 3D-mesh модель

## Slide 53
Объекты капитального строительства
Единая 3D-стереомодель
Облачная 3D-mesh модель

## Slide 54
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ХАРАКТЕРНАЯ ТОЧКА ГРАНИЦЫ ЗУ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ОФП
ХАРАКТЕРНАЯ ТОЧКА ГРАНИЦЫ ЗУ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СТЕРЕОМОДЕЛИ
ПО ОФП ПОЛОЖЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ОПРЕДЕЛЕНО НЕВЕРНО ДРУГОЙ РАКУРС В СТЕРЕОМОДЕЛИ ПОЗВОЛЯЕТ ЧЕТКО И ОДНОЗНАЧНО ОПРЕДЕЛИТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТОЧЕК
dS=0,9 м.

## Slide 55
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СОЗДАНИЯ СТЕРЕОМОДЕЛЕЙ
ОБЪЕКТ | ГОД СОЗДАНИЯ | ПЛОЩАДЬ КМ² | КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЛЕНИЙ | КОЛИЧЕСТВО ГЕОДЕЗИЧ. КОНТР.ТОЧЕК | Mx, СМ | My, СМ | Ms, СМ | Mz, СМ
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН | 2019 | 430.6 | 306 | 162 | 2.9 | 3.9 | 4.7 | 12.6
 | 2019 | 421.7 | 271 | 163 | 3.0 | 3.2 | 4.3 | 8.3
 | 2019 | 309.5 | 198 | 439 | 3.8 | 4.2 | 5.6 | 9.9
 | 2020 | 394.5 | 423 | 196 | 3.2 | 3.6 | 4.9 | 15.6
 | 2020 | 426.9 | 300 | 122 | 2.9 | 3.5 | 4.5 | 9.4
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2019 | 360.3 | 103 | 109 | 2.4 | 2.7 | 3.6 | 9.8
 | 2020 | 341.9 | 189 | 779 | 3.4 | 4.2 | 5.4 | 8.6
 | 2020 | 369.3 | 94 | 133 | 3.1 | 3.0 | 4.3 | 7.2
ИЖЕВСК | 2019 | 326 | 1 | 27 | 2.3 | 3.1 | 3.9 | 5.4
ИЗ ТАБЛИЦЫ СЛЕДУЕТ, ЧТО СРЕДНЕЕ КВАДРАТИЧЕСКОЕ РАСХОЖДЕНИЕ Ms, ПОЛУЧЕННОЕ ПО РЕАЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ МАТЕРИАЛАМ, НАХОДИТСЯ В ИНТЕРВАЛЕ 3,6 – 5,6 СМ И НЕ ПРЕВЫШАЕТ ДОПУСТИМЫЕ 7,5 СМ
Notes: Поэтому…