## Slide 1
Беспилотная авиационная система «Птеро-G1»

## Slide 2
Основные достоинства БАС «Птеро-G1»
оказание квалифицированной технической поддержки в течение всего жизненного цикла системы
большая дальность и продолжительность полета (до 1250 км/15 ч)
устойчивый полет БВС по аэросъемочному маршруту
возможность установки оборудования весом до 5 кг
большой объем отсека для полезной нагрузки – 15 л
высокая прочность конструкции и её ремонтопригодность
широкий диапазон рабочих температур от -40°С до +45°С
возможность работы в ночное время
работа в сложных метеоусловиях
автономный полет в режиме радиомолчания

## Slide 3
плановая топографическая аэрофотосъемка для создания и обновления цифровых топографических планов М 1:1 000 – 1:10 000;
Надирная и перспективная аэрофотосъемка для выполнения различных видов дешифрирования (выявления и распознавание заснятых объектов, установление их качественных и количественных характеристик);
дистанционная диагностика технического состояния инженерных сооружений и объектов инфраструктуры;
патрулирование границ, охрана территорий, видеомониторинг территорий, разведка в труднодоступных местах;
тепловизионная аэросъемка;
мультиспектральная аэросъемка (анализ состояния растительного покрова, поиск замаскированных объектов);
ночная аэрофотосъемка в видимом диапазоне с фотовспышкой;
перевозка небольших грузов и их десантирование на парашюте;
использование в качестве носителя специального аэросъемочного оборудования.
Назначение беспилотной авиационной системы (БАС) «Птеро-G1»

## Slide 4
Области применения
Картография и ГИС
Чрезвычайные ситуации
Поиск и спасание
Охрана и обеспечение безопасности
Правоохранительная сфера
Электроэнергетика
Нефть и газ
Мониторинг протяженных объектов
Строительство
Горное дело

## Slide 5
БАС «Птеро-G1» | 
Тип | самолетный … с ДВС
Автопилот | PteRoBot
Минимальная безопасная высота полета | 80 м
Практический потолок | 3000 м
Крейсерская скорость | 95 км/ч
Максимальная горизонтальная скорость | 130 км/ч
Минимальная скорость (при взлётной массе 22 кг) | 70 км/ч
Взлетная масса с полной нагрузкой | до 25 кг
Максимальная масса полезной нагрузки | до 5 кг
Время полета (с аварийным запасом на один час) | до 15 ч
Максимальная прямая дальность полета | до 1250 км
Характеристика радиоканала** | цифровой
Дальность радиосвязи при прямой радиовидимости | до 75 км
Наличие резервного радиоканала | да
Наличие спутникового канала | да
Взлет | с катапульты
Посадка | на парашюте
Влажность | до 98%
Диапазон температур | -45…+ 45°С
Ветровая нагрузка в полете | 15 м/с
Автоматические системы запуска двигателя и отцепа купола парашюта | 
Технические характеристики
3,13 м
*Полезная нагрузка:
до 2 кг - время полёта 15 часов на скорости 95 км/ч.
до 5 кг - время полёта 13 часов на скорости 95 км/ч.
** по желанию Заказчика БАС поставляется с любым типом связи (открытый / защищенный)

## Slide 6
Комплектация
БАС «Птеро-G1» поставляется в 2-х кейсах. Корпуса кейсов герметичные, они выполнены из
алюминия с ребрами жесткости. Внутренняя поверхность кейсов выложена мягким материалом типа изолон.
Беспилотное воздушное судно «Птеро-G1» (консоли крыла, хвостовое оперение, фюзеляж)
Катапульта
Кейс №1
Кейс №2
Документация на БАС
Наземный пункт управления
Комплект ЗИП
Комплект программ
Антенны
Транспортировка и хранение системы осуществляется в разобранном виде в поставляемых защитных кейсах:
большой кейс для беспилотного воздушного судна и комплекта для запуска (1600х600х550 мм)
малый кейс для наземного пункта управления (600х600х250 мм)
инструментальный ящик
Используемые кейсы позволяют транспортировать БАС практически любыми видами транспорта. На месте проведения работ БАС в кейсах переносится силами экипажа (2 человека).

## Slide 7
Отсек № 1 система посадочной амортизации и бортовое радиоэлектронное оборудование.
Отсек № 2 полезная нагрузка (аэрофотокамера, тепловизор и тд.).
Отсек № 3 коммуникации и бортовое радиоэлектронное оборудование.
Отсек № 4 топливная система и система аварийного выпуска парашюта.
Фюзеляж
Хвостовая балка
Стабилизатор
Киль
Парашютный отсек
Силовая установка
Конструкция

## Slide 8
Программное обеспечение «Птеро-Аэроплан»
Программное обеспечение «Птеро-Аэроплан», поставляемое вместе с БАС, позволяет оптимально построить полетное задание с учетом заданных параметров аэросъемки, рельефа местности, в автоматическом режиме полета;

## Slide 9
Полезная нагрузка
Цифровая среднеформатная фотокамера Fujifilm GFX 100S разрешение 102 Мп и объективами Hasselblad серии HC с центральным затвором.
Размер матрицы 43,8 х 32,9 мм или 11648 x 8736 пикселей. Размер пикселя 3,76 µm.
С объективом HC50 с высоты 2000 м ширина кадра на земле 2300 м и размером пикселя 20 см
Варианты комплектации аэросъемочным оборудованием
Полнокадровая цифровая фотокамера формата 35 мм — Nikon D850 (базовый комплект поставки) с разрешением матрицы 45,7 Мп и шторно-щелевым затвором.
Возможна установка сразу двух модулей полезной нагрузки одновременно.
Оборудование для проведения ночной аэрофотосъемки состоит из бортовой фотовспышки собственной разработки, высота съемки не более 120 м.

## Slide 10
Полезная нагрузка
По согласованию с заказчиком возможна установка нестандартного оборудования (дозиметры, ретрансляторы, лазерные сканеры, радары и др.)
Мультиспектральная аэросъемка
MicaSense RedEdge-M – пятиканальная мультиспектральная камера, имеет пять отдельных сенсоров, чувствительных в узких спектральных каналах: Blue (475 нм), Green (560 нм), Red (668 нм), Red Edge (717 нм), Near-infrared (840 нм).
Видеокамера на гиростабилизированной платформе, возможны варианты: ГСП 135-HD - для выполнения видеосъемки; ГСП 135-IR50 - для выполнения тепловизионной съемки; ГСП 135-ДПН - для выполнения видео и тепловизионной съемки.
Видеонаблюдение
InfraTec VarioCAM HD head – кадровые измерительные тепловизоры с разрешением 640х480 и 1024х768, диапазон измеряемых температур -40°С … 2000°С
Тепловизионная аэросъемка

## Slide 11
Ночная аэросъемка осуществляется с помощью бортовой фотовспышки, высота не более 100 м.
Диагностика трасс линий электропередач (ЛЭП), дорог, трубопроводов и других протяженных объектов; патрулирование границ;
контроль охранных зон (газо- и нефтепроводов,
ЛЭП, других объектов); поисково-спасательные работы.
Ночная аэрофотосъемка

## Slide 12
Обнаружение объектов поиска ночью
при выполнении тепловизионной съемки
Тепловизионная аэросъемка

## Slide 13
ООО «ПТЕРО»
Россия, Москва, 115432, 2-й Кожуховский пр-д, д. 12, стр. 11 тел. : +7 (499) 553-03-98
e-mail: uav@ptero.ru
www.ptero.ru