## Slide 1: Космические возможности ЦФС PHOTOMOD: 10-летний опыт использования при изучении поверхности небесных тел
Комплексная лаборатория
исследования внеземных
территорий
МИИГАиК
Н.с. И.Е. Надеждина, с.н.с. А.Э. Зубарев

## Slide 2: Начало
2010 г. Открытие Лаборатории при поддержке гранта Правительства Российской Федерации для выполнения проекта: «Геодезия, картография и изучение планет и спутников» (2010-2012 гг.)
2011 г. 11-я Международная научно-техническая конференция «От снимка к карте: цифровые фотограмметрические технологии»

## Slide 3: Начало
2010 г. Открытие Лаборатории при поддержке гранта Правительства Российской Федерации для выполнения проекта: «Геодезия, картография и изучение планет и спутников» (2010-2012 гг.)
2011 г. 11-я Международная научно-техническая конференция «От снимка к карте: цифровые фотограмметрические технологии»

## Slide 4: Начало
2010 г. Открытие Лаборатории при поддержке гранта Правительства Российской Федерации для выполнения проекта: «Геодезия, картография и изучение планет и спутников» (2010-2012 гг.)
2011 г. 11-я Международная научно-техническая конференция «От снимка к карте: цифровые фотограмметрические технологии»

## Slide 5: Начало
2010 г. Открытие Лаборатории при поддержке гранта Правительства Российской Федерации для выполнения проекта: «Геодезия, картография и изучение планет и спутников» (2010-2012 гг.)
2011 г. 11-я Международная научно-техническая конференция «От снимка к карте: цифровые фотограмметрические технологии»

## Slide 6: Нестандартные данные
Снимки не удовлетворяют требованиям классической фотограмметрии:
большие углы наклона камеры от нормали к поверхности
объект удален, и часто полностью расположен на одном кадре
длиннофокусная оптика
101мм – 20032мм
1 JUNO EPO CAMERA
2 Cassini/ISS_NAC

## Slide 7: Фобос
Несферическое тело
Миссии 1976 – 2022 гг.
Случайные пролеты
Разномасштабность
f 991 мм – 9882 мм
Разная освещенность
2011-2012
1 Phobos2/VSK
2 MEX/SRC

## Slide 8: Фобос
Изменение алгоритма уравнивания методом связок
(Bundle-block adjustment):
снятие ограничений надирной съемки;
повышение стабильности решения СЛАУ.
2011-2012
На основе этих разработок в 2014 г. зарождается
PHOTOMOD UAS – начало эры БПЛА в PHOTOMOD

## Slide 9
Настенная топографическая карта
Геоморфологическая карта борозд
Карта динамических высот
Топографическая карта

## Slide 10: Луна
Миссия Lunar Reconnaissance Orbiter
Сканерная камера высокого разрешения LROC NAC
Система координат Mean Earth МЕ
Низкая точность орбиты
Продукт 0-уровня обработки (изображение и телеметрия)
Произвольный режим съемки
2013-2014

## Slide 11: Луна
PHOTOMOD
Поддержка загрузки метаданных космических миссий
Возможность задания сфероида относимости
Положено начало внедрения метода semi-global matching algorithm (SGM) при построении «плотных» ЦМП
2013-2014

## Slide 12
Карта параметров рельефа Луны
Карта шероховатости Луны и Меркурия
Гипсометрическая карта приполярных областей Луны

## Slide 13: Луноходы
Отсутствие внутренних и внешних элементов ориентирования
Отсутствие параметров камеры
Архивные изображения (результаты сканирования)
2014-2015

## Slide 14: Луноходы
Объединение фрагментов панорамы после сканирования в единый растровый файл
Оперативное получение грубой привязки снимков после триангуляции (накидной монтаж)

## Slide 16: Марс
Миссия Mars Reconnaissance Orbiter
Произвольная сканерная съема HiRISE
Сложная модель камеры
PHOTOMOD
Поиск стереопар по перекрытиям

## Slide 17: Ганимед
1 JUNO EPO CAMERA
2 Galileo/SSI
Четыре космические миссии
f 101 - 15002 мм
Разные типы данных
Диапазон разрешений от 0,02 км до 13 км
2021-2022

## Slide 18: Ганимед
PHOTOMOD GeoMosaic
Адаптация функции автоматического подбора изображений на выбранный регион
Интеграция параметров проекции мозаики в ArcGIS
Улучшен алгоритм глобального выравнивания яркости
2021-2022

## Slide 19: Ганимед
PHOTOMOD GeoMosaic
Адаптация функции автоматического подбора изображений на выбранный регион
Интеграция параметров проекции мозаики в ArcGIS
Улучшен алгоритм глобального выравнивания яркости
2021-2022

## Slide 20: Гиперион
Известны параметры камер
Известно положение КА на орбите
Нет системы координат тела
Две миссии
f 2003 мм
N1811762752_1
2022

## Slide 21: Гиперион
N1811762752_1
3D Model
Расширенные возможности по работе с облаком точек
Внедрение билатерального фильтра ЦМП, улучшение фильтрации
2022

## Slide 24
PRoViDE&ISPRS meeting, 2013
3rd MExLab summer school, 2016
Workshop at MExLab, 2014
1st MExLab summer school, 2012
1st MExLab summer school, 2012
1st MExLab summer school, 2012
Workshop at MExLab, 2016

## Slide 25
EPSC, Madrid, 2012
ISPRS meeting, Berlin, 2016
Workshop, Berlin, 2011
7MS3, 2016
3rd MExLab summer school, 2016
3rd MExLab summer school, 2016

## Slide 27
ИГРАЕМ ВМЕСТЕ

## Slide 28: Интеграция. Работа с исходными данными.
Использование вместо земного эллипсоида (WGS84) любое заданное пользователем тело. Это позволило работать как с планетами, так и с астероидами. Открыло доступ к работе со сканерной съемкой без изменений самого продукта.
Возможность конструирования систем координат небесных тел: проекций нескольких основных видов, объектоцентрических систем координат, криволинейных (широта-долгота), различных поверхностей относимости (эллипсоид / сфера).
Поддержка в общем виде упрощенной модели спутниковых сканерных данных с RPC с привязкой к конкретному небесному телу (например, Луна, Марс и т.п.).

## Slide 29: Интеграция. Измерение связующих точек.
Стабилизирована модель автоматической «подстройки» преобразований по точкам триангуляции, уже измеренным на снимках, что значительно облегчает визуальное сопоставление.
Возможность поправить (даже инвертировать) яркость отдельных снимков, не выходя из окна измерения.
Улучшение автоматической триангуляции на базе feature-based correlator

## Slide 30: Интеграция. Уравнивание блока триангуляции.
Возможность уравнивания наклонных снимков (с отклонением более чем на 45 градусов от направления нормали к поверхности относимости).
Улучшена предварительная модель уравнивания методом независимых стереопар для получения начального приближения (для изображений с низкой точностью ЭВО или вовсе без них).
За счет алгоритма значительно повышена точность привязки снимков по опорным точкам.
Улучшена сходимость уравнивания для серии почти «моно» снимков, что характерно для пролетных миссий (множество кадров с малой выдержкой).
Поиск систематики вдоль полета (для отдельных пролетов / различных миссий), позволило исключить влияние ошибок расчета траекторий в разных миссиях.

## Slide 31: Интеграция. Работа с матрицами высот.
Настраиваемый билатеральный фильтр для подавления шума в исходной ЦМР (умное сглаживание поверхности с учетом типа поверхности).
Улучшение SGM – автоматическое сглаживание снимков, автоматический учет гистограммы снимка при подборе пенальти.
Расчет карт уклонов для оценки безопасности посадки.