## Slide 1: www.geo.by
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь
Топографо-геодезическое республиканское унитарное предприятие “БЕЛГЕОДЕЗИЯ”
Геодезическое, картографическое и геоинформационное обеспечение
Республики Беларусь

## Slide 2: Историческая справка
1947-1962 гг. - Западное аэрогеодезическое предприятие (ГУГК СМ СССР, ГУГК МВД СССР);
1962-1990 гг.- Предприятие №5 (ГУГК МГиОН СССР,
ГУГК СМ СССР);
1990-1992 гг.- Западное аэрогеодезическое
предприятие (ГУГК СМ СССР);
1992-1995 гг.- Белорусское картографо-
геодезическое предприятие
(Комитета геодезии при СМ РБ);
1995-2001 гг.- Белорусское картографо-
геодезическое объединение
(Минстройархитектуры, Госкомзема);
с 18 апреля- Топографо-геодезическое
республиканское унитарное
предприятие “БЕЛГЕОДЕЗИЯ”
(Госкомзем, Госкомимущество).
2001 г. по
настоящее
время

## Slide 3: Белгеодезия
Государственная специализированная организация, уполномоченная Государственным комитетом по имуществу на выполнение геодезических и картографических работ государственного назначения.
Офис цифровизации в сфере геодезической и картографической деятельности.

## Slide 4: Основные направления деятельности
Государственная геодезическая сеть
Установление и распространение систем отсчета координат, высот и гравиметрических измерений
Национальная модель квазигеоида
Геодезическое обеспечение
Локальные геодезические сети и местные системы координат
Создание и обновление цифровых топографических карт государственного масштабного ряда (М 1:10 000 – 1:1 000 000)
Картографическое обеспечение
Поверка и ремонт геодезического оборудования
Создание и обновление цифровых планов городов М 1:10 000
Создание и обновление государственной навигационной карты М 1:10 000, М 1:100 000
Метрологическое обеспечение*
Сертификация эталонных полигонов
Государственная нивелирная сеть
Государственная гравиметрическая сеть
Геодезическое и картографическое обеспечение делимитации, демаркации и
проверки прохождения линии Государственной границы
Формирование, ведение и предоставление материалов государственного картографо-геодезического фонда
ГОСГЕОЦЕНТР
ГИС Госкартгеофонда
Создание национальной инфраструктуры пространственных данных
Национальный геопортал

## Slide 5: Государственное геодезическое обеспечение
Государственная система отсчета координат, государственная система отсчета высот, государственная система отсчета гравиметрических измерений.
Государственная геодезическая сеть.
Государственная нивелирная сеть.
Государственная гравиметрическая сеть.
Национальная модель высот квазигеоида.
Сервис пересчета координат (геодезический калькулятор).
НПА и ТНПА.

## Slide 6: Национальные системы отсчета

## Slide 7: Государственная геодезическая сеть
1 ФАГС*+ 9 ВГС
98 ПДП
Общее
кол-во
ФАГС+ВГС
ССТП Республики
Беларусь
Сеть опорных постоянно действующих пунктов (частично), представляющая собой высший уровень иерархии геодезической сети на территории РБ
Сеть постоянно действующих геодезических пунктов, обеспечивающая определение
высокоточных пространственных координат объектов с использованием глобальных
навигационных спутниковых систем в режиме реального времени и постобработки
Геодезическое построение, включающее пункты АГС 1 и 2 классов, пункты триангуляции 3 и 4 классов, пункты спутниковой геодезической сети сгущения, созданной в развитие СГС-1
Планы по развитию
Поддержание стратегического запаса координат и высот, альтернатива активным спутниковым геодезическим сетям на случай выхода из строя либо подавления космического сегмента ГНСС
Определение, применение
Вид сети
Создание новых постоянно действующих пунктов высшего ранга на земле
СГС-1
Пространственное периодически наблюдаемое геодезическое построение, опирающееся на пункты ФАГС, ВГС и ПДП ССТП
846 пунктов
ГСС
6 310
пунктов
Модернизация ПО ВЦ, замена оборудования на ПДП, возможность работы в местных СК, в том числе в системе нормальных высот в RTK
ЛГС
Локальные геодезические сети городов и поселков, представленные сетями полигонометрии и реализующие местные системы координат
263 ЛГС,
не мене 30 000 пунктов
Плановая реконструкция, обеспечение требуемой плотности

## Slide 8: Схема государственной геодезической сети (ФАГС+ВГС)

## Slide 9: Схема государственной геодезической сети (ССТП+СГС-1)
На данный момент для всех ПДП вычислены не только трехмерные координаты, но и скорости изменения координат за счет движения глобальной тектонической плиты относительно начала отсчета – центра масс Земли.

## Slide 10: Схема государственной геодезической сети (ГСС)
СГС-1 на 40% совмещена с астрономо-геодезической сетью 1, 2 классов, что позволило устранить деформации в последней и обеспечить преемственность всей ранее накопленной геопространственной информации.

## Slide 11: Государственная нивелирная сеть
Характеристики сети
Планы по развитию
Определение, применение
Вид сети
ГВО
Нивелирная сеть I и II классов, создаваемая по специально разрабатываемым программам и схемам, предназначенная для распространения единой системы нормальных высот по всей территории страны
III, IV классы
Высотная основа всех топографических съемок, геодезических и инженерно-изыскательских работ, выполняемых для удовлетворения потребностей народного хозяйства, науки и обороны
Протяженность линий нивелирования III класса составляет около 27 500 км, общее количество реперов порядка 5 420, IV класса – 210 000 км и 32 200 реперов соответственно.
Протяженность линий нивелирования I класса
~ 3 590 км, II класса
~ 6 210 км. Общее количество реперов
I класса – 1655, II – 2413.
Средняя квадратическая погрешность нивелирной сети I класса ±2 мм/км.
Разработка технологии создания государственной нивелирной сети c использованием цифровых нивелиров в комплекте со штрих-кодовыми рейками.
Внедрение в практику новых методов учета калибровки системы “электронный нивелир+штрих-кодовая рейка” на вертикальном компараторе при математической обработке результатов нивелирования.
Внесение изменений в программное обеспечение CREDO_Нивелир.
Подготовка рекомендаций для внесения изменений в действующие ТНПА по созданию государственной нивелирной сети и вычислению нивелировок.
Разработка программы и начало 4 цикла обновления ГВО.

## Slide 12: Схема государственной нивелирной сети (ГВО)

## Slide 13: Государственная гравиметрическая сеть
Характеристики сети
Планы по развитию
Определение, применение
Вид сети
ФГрС
Высшее звено Государственной гравиметрической сети, на пунктах которой с наивысшей точностью периодически выполняются абсолютные и относительные определения ускорения силы тяжести , координат и высоты с целью установления и уточнения гравиметрической системы Республики Беларусь, ее связи с Международной гравиметрической системой, исследования изменений гравитационного поля и фигуры Земли во времени и метрологического обеспечения гравиметрических сетей 1 и 2 классов
ГГрС-1
Повторные абсолютные определения ускорения силы тяжести на пунктах ФГрС в 2027-2028 годах
ГГрС-2
Гравиметрическая сеть, опирающаяся на ФГрС и служит для распространения установленной государственной гравиметрической системы. Состоит из сети основных и рядовых пунктов.
Гравиметрическая сеть, опирающаяся на ГГрс-1 и служит для выполнения гравиметрических съемок. Пункты сети совмещены с пунктами государственной геодезической сети.
4 пункта ФГрС,
абсолютные определения
(2020 г.)
15 пунктов ОГрС,
106 пунктов ГГрС-1,
относительные определения
(2022 г.)
1 942 пункта ГГрС-2, относительные определения
(с 2023 г.)
Поддержание в рабочем состоянии
~ 500 пунктов ГГрС-2 определены на сегодня, продолжение работ

## Slide 14: Схема государственной гравиметрической сети
Вид сети | Точность, мкГал не хуже
МГрП | 5
ФГрС+ПС | 5
ОГрС-1+ПС | 8-10
ГрС-1 | 12
ГрС-2 | 18
Scintrex CG-6 Autograv

## Slide 15: Перспективная схема государственного геодезического обеспечения
ГOCУДAPCTBEHHAЯ ГРАВИМЕТРИЧЕСКАЯ CETЬ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ
ГOCУДAPCTBEHHAЯ НИВЕЛИРНАЯ CETЬ
IGRS
zero-tide
IHRS
ITRS
КОЛОКАЦИЯ
БГГpC 2020
ITRF2014
GRS80
free-tide
БГГC 2020
БГCB 2020
Wo=const Cp=Wo-Wp mean-tide
CTPOГOE УPABHИBAHИE
III - IV класс
Геометрическое нивелирование I-III классов
Спутниковое нивелирование IV клаcca*
ГCC
ПДП CCTП
BГC
CГC-1,2
Локальные геодезические
сети
OГpC-1
ГГpC-2
Гравиметрическая съемка*
БMK 2020
МАТРИЦА CK95-CK42
ФГpC
CK-95
Pecпублики Беларусь
7 Параметров Гельмерта
Модель трансформации
Сравнение абсолютных гравиметров
Абсолютные определения силы тяжести
ГГpC-1
Проекция
Гaycca-Kpюгepa
Meтод Moлоденского-
Бровapa
Вычисление временных серий
за2010-2021 r.
BYREF 2020
XYZ VxVyVz
Балт CB 1977
EVRS
(EVRF2019)
MCK
CK42 (CK63)
КЛЮЧИ
ПЕРЕСЧЕТА
Активная часть
Пассивная часть
*) rpaвиметрическая съемка 1952-1980 годов
в системе ISGN71
© Государственное предприятие "БЕЛГЕОДЕЗИЯ" 2023 r.
CTPOГOE УPABHИBAHИE
КЛЮЧИ
ПЕРЕСЧЕТА
ПРОЦЕССЫ
МОДЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ
Геодезические сети
и пункты их реализующие
ГЛАВНАЯ ВЫСОТНАЯ ОСНОВА
(I - II классы)
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА

## Slide 16: Метрологическое обеспечение
Услуги по метрологической оценке, предоставляемые государственным предприятием ”Белгеодезия“:
Нивелиры – поверка;
Рейки нивелирные – поверка/калибровка;
Теодолиты – поверка/калибровка;
Тахеометры – поверка/калибровка;
Дальномеры – поверка/калибровка;
GNSS-аппаратура – поверка.

## Slide 17: Метрологическое обеспечение
Базис линейный "Белгеодезия-2012"

## Slide 18: Метрологическое обеспечение
Эталонный геопространственный полигон высокоточной спутниковой геодезической сети №235
Метрологический гравиметрический полигон
ГПI
ГПII
ГПIII

## Slide 19: Метрологическое обеспечение
Геопространственный полигон №20241

## Slide 20: Государственное картографическое обеспечение
ЦТП масштаба 1:10 000
ЦТК масштаба 1:50 000
1 : 10 000 | 1 : 25 000 | 1 : 50 000 | 1 : 100 000 | 1 : 200 000 | 1 : 500 000 | 1 : 1 000 000
11 241 | 2 906 | 765 | 210 | 61 | 12 | 7
15 % | 14 % | 91 % | 67 % | 57 % | 17 % | -
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.10.2022 №725 установлены нормы периодичности обновления государственных топографических карт в зависимости от важности и экономической освоенности территории, которые составляют 6-10 лет

## Slide 21: Государственное картографическое обеспечение
с 1985 г. | Создание цифровых карт в формате F20S
с 2001 г. | Выходным форматом определен SXF
ГИС Панорама
Photomod
ПИК «Составление-Ц»
Adobe Illustrator
ПИК «Издание»

## Slide 22: Государственное картографическое обеспечение
НЕОБХОДИМО:
создать порядка 6 000 НЛ базового масштаба 1: 10 000 с обязательным использованием стереофотограмметрического метода (лидарной съемки).
ПИК
Составление Ц
Снижение затрат
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Применение тарифов только по обновлению, а не по созданию базового масштаба ЦТК.
Применение тарифа на создание ЦТК производных масштабов только с использованием ПИК ”Составление-Ц”.
Обеспечение всех ведомств полным государственным масштабным рядом!!!
Базовый масштаб 1:10 000

## Slide 23: Геоинформационное обеспечение
Геоинформационное обеспечение − развивающийся на основе компьютерных технологий, вид деятельности по удовлетворению экономических и общественных потребностей в геоинформации для определенной территории, путем ее сбора, моделирования геопространства, пространственного анализа, подготовки пространственных решений, интеграции и распространения с использованием геоинформационных систем.
(А.П. Карпик, “Методологические и технологические основы геоинформационного обеспечения территорий”. Монография, Новосибирск, 2004).
Географическая информационная система – автоматизированная информационная система, предназначенная для сбора, обработки, поиска, анализа, моделирования, визуализации и предоставления пространственных данных, а также для решения информационных и расчетных задач с использованием цифровой картографической, аналоговой и текстовой информации.
(Закон Республики Беларусь от 14 июля 2008 г. № 396-З «О геодезической и картографической деятельности»).
Географический информационный ресурс – организованная совокупность пространственных данных, включающая базы таких данных, другие совокупности взаимосвязанной информации в географических информационных.
(Закон Республики Беларусь от 14 июля 2008 г. № 396-З «О геодезической и картографической деятельности»).

## Slide 24: Сервис пересчета координат
Предоставление информации в формате RINEX.
Предоставление информации в режиме RTK.
Более 2 000 активных пользователей.
ССТП Республики Беларусь
Геоинформационное обеспечение в области геодезии
Пересчет координат в (из) СК-42 (СК-63), СК-95, ITRF2005 (WGS-84), в МСК городов Беларуси, образованных от СК-42 и СК-95 с использованием локальной модели квазигеоида EGM08_BEL15.
https://geo.by/services/sstp
https://geo.by/services/goskartgeofond/perevychislenie-koordinat-1

## Slide 25
База геодезических данных
Геоинформационное обеспечение в области геодезии
Описание государственной гравиметрической системы отсчета, сведения о пунктах ГГрС, сгруппированные в соответствии с классом гравиметрической сети
Описание государственной системы отсчета высот, сведения о пунктах ГНС, сгруппированные в соответствии с классом сети нивелирования, модель высот квазигеоида
Описание государственных систем отсчета координат и параметров связи между ними, сведения о пунктах ГГС, сгруппированные в соответствии с классом ГГС
Государственная координатная основа
Государственная высотная основа
Государственная гравиметрическая основа
Локальные геодезические сети
Изученность
Описание способа образования МСК и параметров связи с государственной системой отсчета координат, сведения о пунктах локальных геодезических сетей, реализующих МСК
Геодезическая изученность территории Республики Беларусь

## Slide 26
Геоинформационное обеспечение в области картографии
Навигационная карта
Разработано API для предоставления функционала Навигационной карты (поиск адресов, маршрутизация, геокодирование).
Реализовано предоставление картографических сервисов Навигационной карты (WMS, WMTS, WFS). https://geo.maps.by
Дежурная справочная карта
ГИР, используемый при создании и обновлении карт и планов Республики Беларусь в качестве дежурного картографического справочного ресурса, в котором в установленном порядке учитываются происходящие изменения пространственных объектов.

## Slide 27
Геоинформационное обеспечение в области картографии
Открытая мультимасштабная карта
Согласование цветовой палитры и создание легенды.
Унификация архивных ЦТК и ЦТП
Приведение ЦТК и ЦТП к открытому опубликованию.
Создание отмывки рельефа для каждого масштаба.
Публикация WMS-сервиса.
Создание легенды, приближенной к легенде топографической карты.
Публикация WMS-сервиса.
Формирование и публикация объединенного WMS-сервиса
ЗИС
ЦТК и ЦТП

## Slide 28
Пример мультимасштабной карты

## Slide 29
Земельно-информационная система
Геоинформационный ресурс ДДЗ
ГИС обеспечивающая автоматизацию накопления, обработки, хранения и предоставления сведений о состоянии, распределении и использовании земельных ресурсов.
ГИР предоставляющий с использованием глобальной компьютерной сети Интернет удаленный доступ к ортоизображению.
Геоинформационное обеспечение в области землеустройства
https://gismap.by
https://www.dzz.by/izuchdzz/

## Slide 30
Геоинформационное обеспечение в области земельного кадастра
ГРАНИЦЫ областей, районов, населенных пунктов, ООПТ, земель историко-культурного назначения и др.
Реестр АТЕ и ТЕ - часть земельного кадастра и основа адресной системы: наименования, размеры, границы АТЕ, ТЕ и административных центров.
АДРЕСА
Реестр адресов - часть земельного кадастра: пространственно - привязанная и обновляемая информация об адресах (геокоды) + почтовое зонирование Беларуси.
УЛИЦЫ, СТ, ГАРАЖИ
Реестр улиц и дорог - часть реестра адресов: улицы, садоводческие товарищества, дачные и гаражные кооперативы, остановочные пункты БелЖД.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Регистр недвижимости – базовый информационный ресурс: сведения и документы о зарегистрированных объектах недвижимости.

## Slide 31
Геоинформационное обеспечение в области земельного кадастра
Публичная кадастровая карта – современная геоинформационная система, предназначена для доступа к пространственным данным из реестров и регистров государственного земельного кадастра Республики Беларусь, а также к иным данным государственных органов и организаций.
- владелец - Государственный комитет по имуществу
- оператор - ГУП «Национальное кадастровое агентство»
- ПКК функционирует с 2014 года
- 4 000 посещений ежедневно
- 730 130 запросов в текущем году
информация
https://map.nca.by

## Slide 32
Национальная инфраструктура пространственных данных
Основные задачи, решаемые при создании НИПД
√
1. Определить перечень обязательных наборов пространственных данных, порядок и ответственных за их создание, поддержание в актуальном состоянии и предоставление.
√
√
3. Определить правила обращения пространственной информации, права и обязанности субъектов НИПД.
√
√
4. Создать Национальный геопортал.
6. Сформировать обязательные наборы пространственных данных и сервисы для этих наборов.
2. Определить порядок формирования и предоставления наборов пространственных данных, включаемых в НИПД, сервисов и метаданных для этих наборов.
5. Сформировать единый банк метаданных пространственных данных.
√

## Slide 33
Поставщики наборов пространственных данных
Постановление Совета Министров Республики Беларусь №32 от 16.01.2024
“О создании и функционировании Национальной инфраструктуры пространственных данных”

## Slide 34
Chart: 
| Госкомимущество | Минприроды | НАН Беларуси | МЧС | Минкультуры | Минлесхоз | Минсельхозпрод | Минобороны | Минстройархитектуры | Минэнерго | Минздрав | Белстат | Минтруда и соцзащиты | Минспорт | Минтранс
 | 17 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Поставляемые обязательные наборы пространственных данных в разрезе госорганов
ВСЕГО - 29 обязательных наборов пространственных данных, из них:
16 - базовых наборов пространственных данных;
13 - тематических наборов пространственных данных.

## Slide 35
Обязательные наборы пространственных данных
Базовые наборы
Тематические наборы
Системы отсчета координат, высот, гравиметрических измерений, используемых на территории Республики Беларусь.
Геодезические пункты.
Картографические проекции.
Государственная граница Республики Беларусь.
Административно-территориальные единицы и территориальные единицы Республики Беларусь (наименования и границы).
Объекты гидрографии, в том числе гидротехнические сооружения.
Транспортные сети и объекты транспортной инфраструктуры.
Растительный покров.
Цифровая модель рельефа.
Материалы и данные дистанционного зондирования Земли.
Наименования географических объектов.
Адреса, в том числе наименования элементов улично-дорожной сети.
Земельные участки.
Виды земель.
Территории специального режима использования.
Капитальные строения (здания, сооружения), в том числе инженерные коммуникации.
Здоровье и безопасность жизнедеятельности.
Демография.
Почвы.
Недра.
Биологическое разнообразие.
Отходы.
Атмосферный воздух.
Чрезвычайные ситуации.
Туристические ресурсы.
Недвижимые материальные историко-культурные ценности.
Рыболовство и рыбоводство.
Последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Доступная среда.

## Slide 36
Этапы создания Национального геопортала