## Slide 1
белорусская Космическая
система Дистанционного
зондирования земли
Золотой Сергей Анатольевич
Директор
Научно-инженерного республиканского унитарного предприятия
«Геоинформационные системы»
Национальной академии наук Беларуси,
главный конструктор БКСДЗ, к.т.н., доцент

## Slide 2
TERRA
NOAA
METOP
SUOMI
AQUA
Метеорологические
спутники
Архив
База
данных
дистанционного
зондирования
Комплекс
тематической
обработки
База данных
удаленных
пользователей
Перспективный Российско-белорусский
космический аппарат
3,5 м
Комплекс приема данных
1,2 м
9,0 м
Пользователи
Корпоративные пользователи
Белорусский
космический
аппарат
Российско-белорусская орбитальная космическая группировка
Канопус-В (№3,№4,№5,№6,ИК)
Комплекс планирования
и управления
Станция приема
НЦ ОМЗ, г.Москва
Центр управления
полетам г.Королев
Служба по работе
с клиентами
Наземный
комплекс
управления
5,0 м
Командно-измерительный пункт
Центр управления полетом
Белорусская
космическая
система
дистанционного
зондирования Земли
БКСДЗ
В 2006 году научно-инженерное республиканское унитарное предприятие «Геоинформационные системы» определено Национальным оператором Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли (Указ Президента Республики Беларусь от 22.12.2004 №609).

## Slide 3
белорусский
космический аппарат
БКА
Наклонение: 97,4°
Высота орбиты: 510 ± 10 км
Тип орбиты: круговая солнечно-синхронная
Пространственное разрешение в ПК: 2,1 м
Пространственное разрешение в МК: 10,5 м
22.07.2012г.
запуск

## Slide 4
Канопус-В №4
БКА
Канопус-В №3
Канопус-В №5
Канопус-В №6
Орбитальная группировка
Канопус-В-ИК
22 июля 2012 г.
1 февраля 2018 г.
1 февраля 2018 г.
27 декабря 2018 г.
27 декабря 2018 г.
14 июля 2017 г.
Руководствуясь Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях от 15 марта 2011 года, 21 января 2020 года было заключено Соглашение о расширении возможностей действующей орбитальной группировки
КА ДЗЗ путем использования информационного ресурса российских КА «Канопус-В» № 3, 4, 5, 6 и «Канопус-В-ИК».

## Slide 5
Использование данных БКСДЗ
Единицы измерения – тысячи квадратных километров

## Slide 6
Использование данных БКСДЗ по целям применения
*По данным с 2014 по 2023 гг.
Картография
48.7%
Мониторинг территории
31.1%
Образование и наука
8.5%
Мониторинг
чрезвычайных ситуаций
2.4%
Прочее
9.3%

## Slide 7
космический аппарат
рБКА
Пространственное разрешение в ПК: 0,35 м Пространственное разрешение в МК: 1,4
Ширина полосы захвата в ПК и МК: 17,5 км
2028 г.
запуск
Российско-белорусский--
Перспективный

## Slide 8
Объектовая съемка
17 км * 17 км
стереосъемка
17 км * 250 км
маршрутная съемка
17 км * 420 км
широкозахватная съемка
45 км * 115 км
видеосъемка
1,5 км * 1 км
Режимы
съемки
РБКА

## Slide 9
разрешение съемки: 2,1 метра
разрешение съемки: 0,35 метра

## Slide 10
MeteoEye
Распределенная система приема, обработки и распространения оперативной космической информации с космических аппаратов (PCПOP MC) позволяет принимать, обрабатывать, хранить и распространять данные дистанционного зондирования Земли с 11-ти метеорологических спутников, обеспечивать этими данными Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» и других потребителей до 26 раз в сутки.
AQUA / Fengyun-3D / Fengyun-3E / Metop-B / Metop-C
NOAA18 / NOAA19 / NOAA20 / NOAA21
SUOMI NPP / TERRA

## Slide 11
MeteoEye
  Первичная обработка принятой информации.
  Формирование и хранение базовых информационных ресурсов и описательной информации к ним.
  Автоматическое детектирование тепловых аномалий и определение их параметров для территории Республики Беларусь и приграничной территории сопредельных государств.
  Обеспечение пользователей средствами поиска, - визуализации и доступа к базовым информационным ресурсам на основе геопортального решения в среде Интернет Meteoeye.gis.by.

## Slide 12
MeteoEye Hotspots
Сервис для визуализации и анализа тепловых аномалий. Тепловые аномалии автоматически обнаруживаются по данным спутниковой съемки метеорологических космических аппаратов и доступны пользователям не позднее 30 минут с момента окончания приема.
Интерактивный сервис MeteoEye Hotspots предоставляет данные на европейскую территорию, получаемые с метеорологических космических аппаратов на собственную станцию приема УП «Геоинформационные системы», в режиме времени, близкому к реальному.
Спутниковые данные, поступающие с приемной антенны оператора, проходят автоматизированную обработку и размещаются на серверах, в том числе и в виде базовых продуктов обработки.
Обеспечение пользователей средствами поиска, визуализации и доступа к базовым информационным ресурсам на основе геопортального решения в среде Интернет
Meteoeye.gis.by/hotspots/

## Slide 13
MeteoEye Hotspots
С использованием сервиса обнаружения
ТА МЧС Республики Беларусь 06.09.2024 фиксирует увеличение количество ТА на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на территории Украины, по оперативным каналам в УП «Геоинформационные системы» поступает запрос на съемку высокого разрешения.
06.09.2024 и 07.09.2024 была осуществлена съемка интересующей территории с аппаратов Канопус-В №5 и Зоркий-2м. Материалы съемки направлены в МЧС Республики Беларусь. По результатам анализа материалов ДЗЗ на границу Республики Беларусь направлены силы и средства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь для предотвращения движения пожара на территорию Республики.
06.09.2024
07.09.2024
08.09.2024
Зоркий-2м, 07.09.2024
Канопус-В №5 , 06.09.2024

## Slide 14
реализация
научно-технической
программы Союзного
государства
«Комплекс-СГ»
МКА РБ
(Cubesat 6U)
МКА РФ
(Cubesat 6U)
МКА РФ
(Cubesat 18U)
Задачи выполнения Программы:
  проведение исследований, разработка и экспериментальная отработка технических решений для создания новых образцов бортовой служебной и специальной целевой аппаратуры наблюдения атмосферы, элементов узлов и оборудования унифицированной маломассогабаритной платформы космических аппаратов, предназначенных для решения задач наблюдения поверхности Земли и исследования околоземного космического пространства;
  разработка экспериментальных (технологических) образцов малоразмерного космического аппарата и наноспутников; технологий управления, планирования применения, приема, обработки и распределения данных от многоспутниковых орбитальных
группировок малоразмерных КА и создание
экспериментальных аппаратно-программных
комплексов для их отработки.

## Slide 15
Параметры орбиты
Масса: 8,5 кг
Наклонение: 98 °
Высота орбиты: 550 км
Время полного витка: 96 мин
Тип орбиты: круговая солнечно-синхронная
Пространственное разрешение в ПК: 6,5 м
Сотрудничество с компанией Sitronics Group

## Slide 16
Спасибо за внимание!
Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие
Республика Беларусь,
ул. Сурганова, 6, Минск, 220012
тел. +375 (17) 272 13 64
факс + 375 (17) 378 79 20
e-mail: gis@gis.by
www.gis.by
«Геоинформационные системы»