## Slide 1
gisinfo.ru
Искусственный интеллект в картографии

## Slide 2
В основе работы комплекса лежит искусственный интеллект (ИИ), использующий обученные нейронные сети. Комплекс предназначен для автоматического распознавания и векторизации данных на спутниковых снимках, аэрофотоснимках и данных с БПЛА. "Panorama Vision" позволяет распознавать контуры участков полей, объектов гидрографии (рек, прудов, озер и других), зданий и сооружений.
Комплекс автоматического распознавания
и векторизации «Panorama Vision»
Panorama Vision

## Slide 3
"Panorama Vision" позволяет распознавать контуры участков полей, объектов гидрографии (рек, прудов, озер и других объектов), здания и сооружения
На следующих этапах специалисты планируют добавить распознавание дорожной сети, растительности и других типов объектов
Panorama Vision

## Slide 4: Входные/выходные данные
Входные данные:
Спутниковые снимки, аэрофотоснимки, данных с БПЛА в форматах, поддерживаемых ГИС «Панорама» (RSW, JPG, TIF и других). Пространственные разрешение снимков не менее 10 метров/пиксель.
Данные, загруженные с геопорталов (Yandex, Google, Sentinel Hub и других).
Выходные данные:
Слой векторной карты с контурами распознанных объектов, например, с границами сельскохозяйственных полей.

## Slide 5
Обучение алгоритмов дешифрирования
Для обучения модели дешифрирования границ сельскохозяйственных угодий использовались спутниковые снимки регионов средней полосы Российской Федерации совместно с векторной картой, имеющей нанесенные контуры пашен
Общий объем обучающих данных – более 100 ГБ
Точность распознавания контуров угодий на тестовых снимках – около 90%

## Slide 6
Технологии в основе Panorama Vision
Комплекс «Panorama Vision» выполняет семантическую сегментацию объектов на снимках с помощью глубоких нейронных сетей, основанных на механизме внимания.
Для работы с искусственными нейронными сетями комплекс «Panorama Vision» использует:
интерпретатор Python;
библиотеки расширения Python с лицензиями свободного ПО – PyTorth, NumPy, OpenCV и другие.
Для ускорения вычислений могут быть задействованы ресурсы видеокарты с поддержкой технологий NVIDIA CUDA
Дешифрирование объектов
Обученная нейросеть
Векторные объекты
Ортофотоплан

## Slide 7
Структура сервиса
Клиентский модуль
Серверный модуль

## Slide 8
Этапы обработки
Клиентская часть
Загрузка аэрофотоснимков или
открытие геопорталов в ГИС "Панорама"
Автоматическая авторизация
пользователя на сервисе Panorama Vision
Выбор области распознавания
Формирование заявки
Разбиение области интереса на тайлы стандартного размера
Загрузка данных на сервер
Panorama Vision
Создание растровых масок объектов с
помощью глубоких нейронных сетей
Векторизация – преобразование
полученных растровых масок в полигоны
Контроль метрики объектов
Сшивка полигонов, принадлежащих
смежным растрам
Публикация итоговой векторной
карты по протоколу WFS
Выдача карты по заявке клиенту
Серверная часть

## Slide 9
Клиентский модуль Panorama Vision
Открыть в ГИС "Панорама" растровые изображения (собственные снимки местности) и/или подключить геопорталы со спутниковыми снимками;
В диалоге комплекса "Panorama Vision" выбрать область интереса;
Запустить процесс распознавания, подав заявку.
Для выполнения обработки пользователю необходимо выполнить несколько действий:

## Slide 10
Результаты обработки снимков
При успешном завершении обработки будет сформирован слой векторной карты с выбранной моделью
Исходное изображение
Слой с растровыми масками полей
Слой с итоговой векторной картой

## Slide 11
Скорость обработки
Для формирования контуров полей общей площадью 452 км2 и растровых данных объемом 112 Мб потребовалось 2 минуты, в результате обработки было создано 758 уникальных поля

## Slide 12
Результаты обработки в гидрографии
При распознавании объектов гидрографии определяются такие типы объектов, как озёра, пруды, реки, ручьи. Для обучения нейронной сети по объектам гидрографии были использованы снимки лесной, гористой местности, городской застройки, степных и сельскохозяйственных территорий Российской Федерации.

## Slide 13
Обработка пользовательских данных
Для формирования контуров гидрографии общей площадью 100 км2 и растровых данных объемом 80 Мб потребовалось 1 минута, в результате обработки было создано 416 уникальных объекта

## Slide 14
Обработка зданий/сооружений
Для формирования контуров здания общей площадью 15 км2 и растровых данных объемом 30 Мб потребовалось 2 минутs, в результате обработки было создано 4802 уникальных объекта.

## Slide 15
Обработка зданий/сооружений по ортофотопланам

## Slide 16
Применение в информационных системах Спутниковый мониторинг земель сельскохозяйственного назначения
Космическая съемка является наиболее оперативным и точным способом получения информации о состоянии земель сельскохозяйственного назначения. Программный комплекс «Panorama Vision» позволяет оперативно обрабатывать космические снимки и получать полную картину состояния территории, позволяет определять актуальные границы и площади обрабатываемых полей, выявлять неиспользуемые земли.
В сочетании с ГИС «Панорама Агро» комплекс обеспечивает построение карт вегетационных индексов, построение карт зонирования (автоматических и с выбором снимков), просмотр усредненных значений вегетационных индексов, построение отчетов.

## Slide 17
Муниципальные геоинформационные системы на базе ГИС-технологий и результатов автоматически созданных данных, обеспечивают органы местного самоуправления информацией для ведения градостроительной и кадастровой деятельности
Обновление цифровых топографических карт
Мониторинг благоустройства территорий
Контроль самовольного захвата земельных участков
Применение в информационных системах Градостроительная и кадастровая деятельность

## Slide 18
В лесном хозяйстве данные, полученных с использованием искусственного интеллекте, активно применяются при инвентаризации лесов с целью определения качественных и количественных характеристик лесных массивов, для оценки ущерба, нанесенного лесным массивам пожарами, болезнями леса, загрязнением воздуха, незаконными вырубками
Мониторинг лесозаготовительной деятельности
Мониторинг площадей, пройденных пожарами и ветровалами
Картографирование земель лесного фонда
Применение в информационных системах Лесное хозяйство

## Slide 19
Трехмерная модель, построенная в ГИС «Панорама» на основе автоматически обработанных данных, позволяет более детально оценить местность при принятии оперативных решений
Построение трехмерных моделей местности
Применение в информационных системах Формирование 3D-моделей местности

## Slide 20
АО КБ «Панорама»
105005, Россия, г. Москва,
ул. Бауманская, д.7, стр.1, оф. 229
тел.: +7 (495) 739-0245
факс: +7 (495) 739-0244
panorama@gisinfo.ru
gisinfo.ru
Основным направлением деятельности компании является разработка программного обеспечения и архитектура геоинформационных систем, которые используются в различных отраслях народного хозяйства и обороны страны