## Slide 1
СОЗДАВАТЬ ЛУЧШИЕ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ, ОПЕРЕЖАЯ ЖЕЛАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

## Slide 2: ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СЪЁМОЧНЫХ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ АППАРАТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Шпаковский Евгений Александрович,
Старосотников Николай Олегович – докладчик
ОАО «Пеленг», Минск, Республика Беларусь
2024

## Slide 3: типы съёмки
кадровая (frame)
продольное заметание (pushbroom)
кадровое продольное заметание (frame + pushbroom)
поперечное заметание (whiskbroom)
сканирующее зеркало
дальномер (LiDAR)
радар с синтезированной апертурой (SAR)
ISO 19130-1:2018 Модели съёмочных сенсоров для геопозиционирования

## Slide 4: Параметры геометрической модели
Элементы внешнего ориентирования
системы координат
расположение съёмочного аппарата относительно платформы-носителя
линейное положение в момент съёмки
угловая ориентация в момент съёмки
временная синхронизация
Элементы внутреннего ориентирования
Параметра объектива:
  фотограмметрическое фокусное расстояние
  коэффициенты аппроксимации дисторсии объектива (при необходимости)
  расположение задней главной точки и др.
Параметры фокальной плоскости:
  расположение фотоприёмников в относительно задней главной точки
  размер пикселя

## Slide 5: типы объективов
Тип | Линзовый | Зеркально-линзовый | Зеркальный | Зеркальный внеосевой
Схема |  |  |  | 
Поле зрения | (10–20)° | (1–2)° | (1–2)° | (5–10)°
Фокусное расстояние | до 1 м | до 5 м | (5–100) м | (5–100) м
Дисторсия | может быть малой | малая | большая | может быть малой
Хроматизм | присутствует | присутствует | нет | нет

## Slide 6: типы фокальных плоскостей
Frame
Bayer
Frame + TDI
Турель
светофильтров
N
R
G
B
PAN
Один
фотоприёмник
Десятки-сотни
фотоприёмников
(ширина до 1 м)
PAN
B
G
R
N
PAN
B
G
R
N
Электронный блок 1
Электронный блок 2
PAN
B
G
R
N
Электронный блок 1
Электронный блок 2
Электронный блок 1
Электронный блок 2
Совмещение проекций фотоприёмников при помощи зеркал
Электронный блок 1
Электронный блок 2
PAN
B
G
R
N

## Slide 7: Использование геометрической модели в обработке целевой информации
Сюнан
Япония
«Сшивка»
Граница фотоприёмников

## Slide 8: Использование геометрической модели в обработке целевой информации
Сюнан
Япония
Геопозиционирование
PANsharpening

## Slide 9: Использование геометрической модели в обработке целевой информации
Сюнан
Япония
Стереоизображение
Модель местности

## Slide 10
Угол
визирования – 34°

## Slide 11: Точность и представление геометрической модели
Наилучшая точность (σ) геометрической модели
Элементы внутреннего ориентирования – (0,1–0,5) пикселя
Элементы внешнего ориентирования (без опорных точек):
  по полёту – 1 м
  поперёк полёта – 0,5 м
  по высоте (дальномер) – 0,8 м
Варианты представления геометрической модели:
Строгая модель в виде паспорта калибровки
RPC-коэффициенты

## Slide 12
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

## Slide 13
ОАО «ПЕЛЕНГ»
ул. Макаёнка, 25, Минск 220114
Республика Беларусь
Тел.: +375 17 389 12 40
e-mail: starasotnikau@peleng.by
www.peleng.by