## Slide 1: СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ СПУТНИКОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
Екатеринбург, 2025 г.
Докладчик:
Бекчанова Елена Сергеевна
Ведущий инженер отдела космической геодезии
Соавторы: Лапшин А.Ю., Хамитов Р.Р., Мельник Г.Э., Марин А.Г.
XXIV Международная научно-техническая конференция
«Цифровая реальность: космические и пространственные данные,
технологии обработки»

## Slide 2: ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОНЛАЙН-СЕРВИСА
Значимый эффект
Создание доступного web-сервиса, автоматической обработки данных ГНСС измерений для высокоточного определения координат в абсолютном и относительном режимах, который :
не требует подготовки дополнительных данных для обработки
не требует капитальных вложений на закупку лицензий специального программного обеспечения
не требует обучения и высокой квалификации пользователей
может использоваться для решения прикладных и научных геодезических задач
может применяться при производстве топографо-геодезических работ в труднодоступных районах Российской Федерации со слабой геодезической инфраструктурой
обеспечивает получение результатов спутниковых определений с требуемой точностью

## Slide 3
WEB-СЕРВИСЫ ДЛЯ ПОСТОБРАБОТКИ ДАННЫХ СПУТНИКОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
Наименование | Владелец | Ссылка
APPS (Automatic Precise Positioning Service of the Global Differential GPS System) | Лаборатория реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA Jet Propulsion Laboratory) (США) | https://pppx.gdgps.net/
The PPP-WIZARD project | Национальный центр космических исследований (The Centre National d’Etudes Spatiales - CNES) | http://www.ppp-wizard.net/index.html/
Trimble Centerpoint RTX post-processing service | Компания Trimble (США) | https://www.trimblertx.com/Home.aspx
MAGIC GNSS | компания GMV Aerospace and Defence (Испания) | https://magicgnss.gmv.com/
GAPS (GNSS analyses and positioning software) | Университет Нью-Брансуика (University of New Brunswick) (Канада). | http://gaps.gge.unb.ca/index.html/
OPUS (Online Positioning User Service) | Национальная геодезическая служба США (National Geodetic Survey (NGS)) | https://geodesy.noaa.gov/OPUS/
CSRS-PPP | Управление природных ресурсов правительства Канады (Natural Resources Canada (NRCan)) | https://webapp.csrs-scrs.nrcan-rncan.gc.ca/
PPP-Ar | Национальный институт географии Республики Аргентина | https://www.ign.gob.ar/ppp/
IBDE-PPP | Бразильский институт географии и статистики (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) | https://www.gov.br/
IGN-PPP | Национальный институт географической и лесной информации Франции (Institut national de l’information géographique et forestière (IGN)) | https://rgp.ign.fr/

## Slide 4: ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ОНЛАЙН-СЕРВИСА
gLAB
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Авторизация
Потребитель
данных
GAMIT/GLOBK
Файл калибровок антенн NGS20
Файл орбит .sp3
Файл поправок часов .clk
Rinex файлы станций IGS
Файл орбит .sp3
Файл бортовых эфемерид .YYn
Файл модели ионосферы .YYi
h-файлы
Файл поправок часов .clk
Rinex 2 и 3
Rinex 2 и 3
Отчет об обработке.txt
Каталог координат.csv
режим обработки
эпоха приведения
модель деформации
геоцентрические координаты на эпоху наблюдения
геоцентрические координаты на заданную эпоху
среднеквадратическое отклонение по осям (X/Y/Z)
среднеквадратическое отклонение (план/высота)
список исходных пунктов (для режима SPP)
выбор
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
PPP
SPP

## Slide 5: ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Slide 6
В целях оценки точности определения координат с использованием онлайн-сервиса и достоверности получаемых результатов была проведена выборка и обработка суточных RINEX файлов за 1 января 2015 года с 352 станций международной службы IGS.
В результате проведенного анализа выявлено, что отклонение координат:
для 104 пунктов < 1 см.
для 192 пунктов = 1-3 см.
для 29 пунктов = 3-5 см.
для 13 пунктов = 5-10 см.
для 14 пунктов – превышает 10 см.
ОБРАБОТКА ТЕСТОВЫХ ДАННЫХ В РЕЖИМЕ PPP. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ.
до 1 см.
1-3 см.
3-5 см.
5-10 см.
свыше 10 см.
30%
54%
8%
4%
4%
*Обработка массива заняла не более 20 минут в полностью автоматизированном режиме

## Slide 7: АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА КАРТЕ МИРА
Значимый эффект
Наибольшие расхождения
значений в районах
с сейсмической активностью

## Slide 8
В целях оценки результата приведения координат на эпоху 1 января 2011 года была проведена выборка и обработка суточных RINEX файлов за 1 января 2025 года с 72 пунктов астрономо-геодезической сети (ФАГС) и результаты обработки редуцированы на эпоху 1 января 2011 года с помощью моделей движения литосферных плит.
Получили следующие значения:
для 5 пунктов < 1 см.
для 20 пунктов = 1-3 см.
для 13 пунктов = 3-5 см.
для 19 пунктов = 5-10 см.
для 15 пунктов – превышает 10 см.
ОБРАБОТКА ТЕСТОВЫХ ДАННЫХ В РЕЖИМЕ PPP. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИВЕДЕНИЯ НА ЭПОХУ.
до 1 см.
1-3 см.
3-5 см.
5-10 см.
свыше 10 см.
21%
7%
28%
26%
18%

## Slide 9: АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА КАРТЕ РФ

## Slide 10: ВЫВОДЫ
поддержка многодневных файлов измерений и произвольных интервалов измерений
Разработанный онлайн-сервис имеет следующие возможности:
два режима обработки: PPP и SPP
обработка rinex файлов статических наблюдений версий 2.xx и 3.xx
пакетная обработка архива с файлами наблюдений
возможность выбрать эпоху приведения
возможность выбрать модель деформации

## Slide 11: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
BekchanovaES@kadastr.ru