## Slide 1
Современные возможности обеспечения и контроля стойкости аппаратуры ДЗЗ
АО «НИИ КП»
Тужикова Ирина Алексеевна
Начальник отдела

## Slide 2: О центре
СДС «Электронсерт»
«Военный Регистр»
более 15 лет активно занимается проблемами космической радиации, ее непосредственным влиянием на КА, РЭА, ЭКБ, а также смежными проблемами
предоставляет любые виды услуг по контролю и обеспечению стойкости ЭКБ и РЭА к воздействию ИИ
Аккредитованный испытательный центр
Подготовка и проведение испытаний ЭКБ на воздействие ИИ
Направления деятельности ИЦ
Входной контроль и сертификационные испытания ЭКБ
Расчетно-аналитическая оценка стойкости ЭКБ и РЭА
Физико-технический анализ ЭКБ
Подана заявка в АНО «Квалитет» на аттестацию по Пост.Прав. РФ №546

## Slide 3: Воздействие ионизирующих излучений на бортовую аппаратуру
Для различной аппаратуры сбои и отказы проявляются по-разному:
для аппаратуры системы ориентации может привести к потере ориентации всего КА;
для вычислительных комплексов может привести к искажению и потере информации;
для аппаратуры управления может приводить к выдаче ложных команд или невыдаче команды;
и т.д.
Возможны сбои (потеря информации, ложные команды) и отказы (выход из строя прибора, аппаратуры, потеря КА)

## Slide 4: Эффекты от различных компонентов ИИ КП
ГКЛ
СКЛ
ЕРПЗ
Одиночные эффекты
Эффекты смещения
Ионизационные эффекты
ЭС эффекты
ТЗЧ
протоны
ТЗЧ
электроны
протоны
Эффекты, обусловленные суммарной величиной дозы, поглощенной в процессах структурных повреждений вещества в чувствительной области изделия.
Эффекты, обусловленные суммарной величиной дозы, поглощенной в процессах ионизации вещества чувствительной области изделия
Эффекты, состоящее в изменении значений параметров, характеристик и свойств изделия в результате воздействия отдельного высокоэнергетического протона или отдельной тяжелой заряженной частицы:
Одиночный сбой, тиристорный эффект, функциональное прерывание, пробой подзатворного диэлектрика и др.
Эффект накопления заряда в диэлектрических материалах, возникновения разности потенциалов и затем - электростатического разряда

## Slide 5: Мероприятия по обеспечению стойкости КА, РЭА, ЭКБ
Используются:
нормативно-методическое и программное обеспечение,
испытательные и технологические стенды,
источники информации по бортовым и наземным измерениям характеристик ИИ КП,
информационные ресурсы по стойкости ЭКБ к воздействию ИИ КП
Выбор ЭКБ проводится в 2 этапа:
предварительный
окончательный

## Slide 6: Особенности обеспечения стойкости для аппаратуры ДЗЗ
Особенностью РЭА ДЗЗ является:
Наличие оптических материалов и оптоэлектронных приборов в составе аппаратуры ДЗЗ
Особые режимы функционирования (температурные)
Чувствительные элементы на внешней оболочке (слабая защищенность)
В связи с этим, особенности проведения испытаний ЭКБ РЭА ДЗЗ состоят в необходимости контролировать специфичные для данного класса ЭКБ радиационные эффекты:
Эффекты смещения (оптоэлектронные изделия один из наиболее чувствительных функциональных классов к данному виду эффектов)
Сбои в ПЗС матрицах от воздействия ТЗЧ и ВЭП КП
Контроль тиристорного эффекта в диапазоне температур
Повышенные требования по стойкости к дозовым эффектам

## Slide 7: Возможности АО «НИИ КП» для расчетно-аналитической оценки стойкости РЭА КА к воздействию ИИ КП
  1 В АО «НИИ КП» имеется специализированный сектор по расчету характеристик ИИ КП и их воздействий на ЭКБ, расположенной в любой точке внутри КА
  - Уточнение (снижение) требований к ЭКБ
2 Разработаны и зарегистрированы в отраслевом ФАП программные комплексы для обеспечения расчета стойкости РЭА к ИИ КП в части дозовых и одиночных эффектов
- Автоматизированный расчет радиационных условий
3 Имеется возможность оценивать характеристики стойкости ЭКБ к ИИ КП по результатам ранее проведенных испытаний,
- база данных ИСС содержит более 30000 записей и постоянно пополняется
- Предварительный выбор ЭКБ, оптимизация объемов испытаний
4 Функционирует отраслевая лаборатория по анализу изделий ЭКБ, позволяющая технически обоснованно (по результатам идентификации) распространять результаты ранее проведенных испытаний
- расчетно-аналитическая оценка стойкости ЭКБ,
5 Имеется возможность организации работ по экспериментально-аналитическому подтверждению результативности мер по повышению стойкости РЭА с использованием программных комплексов и испытательных стендов
- Гарантированное обеспечение стойкости аппаратуры с учетом принятых мер по парированию

## Slide 8: БАЗА ДАННЫХ ИСС
Цель - предоставление разработчикам РЭА данных по стойкости ЭКБ к ИИ КП для первичного выбора ЭКБ для космических применений и оценки стойкости РЭА к ИИ КП
База данных содержит характеристики стойкости ЭКБ к ИИ КП, полученные по результатам:
испытаний в ИЦ
поиска и анализа литературных данных
Преимущество использования БД - существенное сокращение:
временных затрат (подбор подходящей ЭКБ, в т.ч. анализ аналогов)
финансовых затрат (исключение повторных испытаний и тп.)
Верификация результатов с международными исследованиями
kosradis@orkkniikp.ru
https://kosrad.ru/

## Slide 9
г. Москва
Филиал АО «ОРКК» – «НИИ КП»
Испытательные стенды: ИС ЛМ, ИСКЧкЭИ, ИС КВ ПЭЭ
г. Лыткарино, Московская обл.
АО «НИИП»
Испытательные стенды: ИС КССОТ(на базе ГУ-200)
Арендуются установки: ЛИУ-10, РИУС-5, УИН-10, БАРС-6
г. Дубна, Московская обл.
ЛЯР ОИЯИ
Испытательные стенды: ИС ОЭ ВЭ-М, ИС ОИ 400-Н, ИС ОЭ ПП
г. Гатчина, Ленинградская обл.
ФГБУ «ПИЯФ имени Б. П. Константинова»
Испытательные стенды: ИС НП, ИС ОП
ИС ЛМ
(лазерный стенд)
г. Томск, Томская обл.
ФГАОУ ВО НИ ТПУ
Арендуются установки: «Радиан», «Радиан -2», ЭЛУ-4, «Прогноз-2»
г. Саров, Нижегородская обл.
ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ»
Арендуются установки: ЛИУ-30
ГУ-200
(изотоп 60Сo, фотонов 1,3 МэВ)
ИС НП
(естественные нейтроны)
ИС ОП
(протоны до 1000 МэВ)
ИС ОЭ ВЭ-М (ТЗЧ)
ИС ОИ 400-Н (ТЗЧ)
ИС ОЭ ПП (ТЗЧ)
Действующие
Планируемые
ИС КВ ПЭЭ
(ЭСР)
ЛИУ-10
(импульс, фотоны до 10 МэВ)
УИН-10
(импульс, фотоны до 10 МэВ)
Испытательные стенды

## Slide 10
15-40(60) МэВ/нуклон
ВЭ
9-15 МэВ/нуклон
СЭ
3-6(9) МэВ/нуклон
НЭ
Модернизация
В эксплуатации
Доступное испытательное время более 2000 ч.
Коктейль ионов Xe, Kr, Ar, Ne c длительностью перехода<30 мин
На данный момент от 4 до 8 часов на ион
Создается
Планируется к вводу в эксплуатацию
Новый стенд на новом ускорителе DC-140
Текущее состояние стендов облучения ТЗЧ

## Slide 11: Стенды на базе ускорителя протонов в ПИЯФ
 | ИС НП | ИС ОП
Энергия, МэВ | 1 .. 1000 (спектр в соответствии с JESD89A) | 100 .. 1000
Погрешность энергии, % | - | 1 .. 3
Диаметр пучка, мм | 50-100 | 25
Плотность потока, частиц/(см2 х с) | До 4 × 105 | 105 .. 108
Неоднородность, % | 10 | 10
Технические характеристики

## Slide 12: Новый стенд лазерного воздействия
Технические характеристики | 
Тип лазерного источника | Пикосекундный волоконный
Длина волны, нм | 1064/532
Максимальная энергия импульса на объекте, нДж | 500(1064 нм)/200 (532 нм)
Длительность импульса, пс | 40-60
Минимальный диаметр пятна лазерного излучения на объекте испытаний, мкм | 5
Соответствует требованиям КГВС «Климат-8»

## Slide 13: Испытательный стенд контроля стойкости ЭКБ к воздействию гамма-излучения
Источник гамма-излучения | закрытый с радионуклидом кобальт-60 (Со-60) типа ГИК-7-4
Мощность дозы, Р/с | до 100
Неравномерность поля облучения для каждой рабочей точки, % | Не более 30
Технические характеристики
Гамма-установка ГУ-200М

## Slide 14: Бортовая дозиметрия. Датчики мониторинга воздействия ИИ КП
Установка датчиков на борт КА позволяет:
проводить контроль остаточного ресурса КА путем мониторинга реальных дозовых нагрузок в местах расположения критичных элементов и перерасчета возможного САС, что позволит уточнить реальные САС КА и скорректировать сроки введения в эксплуатацию новых КА из группировки;
прогнозировать изменения (в т.ч. опасного) воздействия ИИ КП на ЭКБ РЭА КА за счет мониторинга резкого возрастания дозовых нагрузок и числа одиночных эффектов, что позволит защищать РЭА КА от последствий возникновения одиночных сбоев и отказов (например, переводя аппаратуру в облегченный режим работы);
контролировать воздействие на КА ионизирующего излучения искусственного происхождения;
уточнить технические требования к РЭА КА за счет мониторинга реальных воздействий ИИ КП;
уточнить нормы и методы наземных испытаний РЭА КА и ЭКБ, в том числе с уточнением механизмов влияния ИИ КП на РЭА КА и ЭКБ, путем контроля функционирования РЭА и сравнения результатов с данными наземных испытаний (сравнение результатов наземных и натурных испытаний).

## Slide 15: Бортовая дозиметрия
Полупроводниковые транзисторные чувствительные элементы поглощенной дозы:
характеристики изделий биполярной и КМОП технологии подвержены радиационной деградации при воздействии ИИ КП в части дозовых эффектов (сбои и параметрические отказы)
по причине восприимчивости к дозовым эффектам биполярные и МОП транзисторы могут использоваться в качестве ЧЭ поглощенной дозы на борту КА
Особенности полупроводниковых транзисторных чувствительных элементов:
необходимо проведение калибровки ЧЭ для определения зависимости его выходных параметров от поглощенной дозы
зависимость калибровочных характеристик от температуры в процессе калибровки и интенсивности источника излучения
температурный дрейф выходных параметров транзисторных ЧЭ
Преимущества полупроводниковых чувствительных элементов:
простота электронной обвязки, необходимой для задания электрического режима работы ЧЭ и измерения его выходных сигналов
возможность прямого непосредственного получения поглощенной дозы приведенной к кремнию без пересчета из экспозиционной дозы или поглощенной дозы по другому материалу (на борту КА в условиях космоса такой пересчет не возможен из-за отсутствия информации о спектре воздействующих излучений)
Сигнализация факта пролета частицы за счет контроля возникновения одиночных сбоев в элементах СОЗУ
Сдвиг порогового напряжения от дозы
ЧЭ ТЗЧ
ЧЭ ДЭ

## Slide 16: Бортовая дозиметрия
Основной блок
Выносной дозовый датчик

## Slide 17: Выводы
Оптимальные пути обеспечения достоверности подтверждения стойкости РЭА ДЗЗ к воздействию естественных ИИ КП:
1 Целесообразно проведение испытаний ЭКБ и РЭА КА на стойкость к воздействию ИИ КП в аккредитованных ИЦ
2 Целесообразно привлечение компетентных организаций для анализа стойкости РЭА КА к воздействию ИИ КП и для анализа нештатных ситуаций в работе РЭА КА
3 Целесообразно привлечение компетентных организаций для выработки мероприятий по обеспечению стойкости, в том числе разработки и согласования ПОСТ и других отчетных материалов (до проведения приемки всех этапов выполнения ОКР по созданию РЭА)
4 Целесообразно развитие бортового мониторинга ИИ КП путем установки соответствующих приборов на КА, получения результатов бортовых измерений, их сравнения с действующими «моделями космоса» и нормами наземных испытаний

## Slide 18
Актуальные разработки и перспективные направления диверсификации
Медицинского подразделение
научно-технического центра-1
филиала АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Спасибо за внимание!
Контакты для связи:
npk1@orkkniikp.ru