## Slide 1: ЦКП "ИКИ-Мониторинг" - основные возможности и многолетний опыт использования для создания и обеспечения работы информационных систем дистанционного мониторинга федерального и регионального уровней Е.А. Лупян, М.А. Бурцев Институт Космических Исследований РАН
IV Совместная международная научно-техническая конференция
«ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: космические и пространственные данные, технологии обработки»
Хабаровск, Республика Беларусь, 16-19 сентября 2024 г.

## Slide 2
ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ системами архивации, обработки
и анализа спутниковых данных Института космических исследований Российской академии наук для решения задач изучения и мониторинга окружающей среды
(ЦКП «ИКИ-Мониторинг»)
http://ckp.geosmis.ru/
Центр был создан в апреле 2012 года

## Slide 3
СЕРВИСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ И РЕСУРСОВ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Коллективное использование централизованных информационных и вычислительных ресурсов хранения, обработки и анализа данных
Минимальные требования к вычислительным ресурсам пользователей
Возможность работы из любой точки (при наличии Интернета)
Основная задача центра – обеспечение «СОВРЕМЕННОЙ» схемы работы с данными ДЗЗ
РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ АРХИВЫ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ
...
КОМПЬЮТЕР И WEB-БРАУЗЕР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Slide 4: Основные задачи ЦКП «ИКИ-МОНИТОРИНГ»
Автоматизированное ведение сверхбольших распределенных архивов спутниковых данных и результатов их обработки;
Автоматизированная потоковая обработка данных для получения различных информационных продуктов, необходимых для научных исследований;
Предоставление инструментов для обработки и анализа спутниковых данных с использованием ресурсов ЦКП «ИКИ-Мониторинг»;
Предоставление программных интерфейсов различным информационным системам дистанционного мониторинга.

## Slide 5: Основные технические характеристики ЦКП «ИКИ-МОНИТОРИНГ»
информация приведена по состоянию на конец августа 2024 года
Более 7 ПБАЙТ
текущий общий объем архивов данных в онлайн-доступе
Около 15 ТБАЙТ/сутки
пиковая скорость обработки и усвоения
данных в архивах
Более 13 ПБАЙТ
общая доступная емкость хранения данных онлайн
Более 410 серверов
обработки и доступа к данным
Более 35 узлов
инфраструктуры
виртуализации

## Slide 6: Основные спутниковые данные, с которыми работает ЦКП «ИКИ-МОНИТОРИНГ»
В основном ориентирован на использование РОССИЙСКИХ и ОБЩЕДОСТУПНЫХ зарубежных данных
Информация в систему поступает из РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ЦЕНТРОВ сбора, обработки и архивации спутниковых данных
Обеспечивает работу с данными БОЛЕЕ ЧЕМ 50 СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЙ
Обеспечивает работу с данными БОЛЕЕ ЧЕМ 30 ТИПОВ ПРИБОРОВ наблюдения
ГЛУБИНА АРХИВОВ более 40 ЛЕТ Информация приведена на конец августа 2024 г.
80 - 180 км
2000 - 3000 км
20 - 60 км
Landsat 4,5,7,8,9
Sentinel-1А/В
Sentinel-2А/В
FY-3D
Метеор-М (КМСС)
Ресурс-П (КШМСА)
Канопус-В (6 КА)
БКА
EOS-1 (Hуperion)
10-50 м
Канопус-В (6 КА)
Ресурс-П
БКА
МКС
1-5 м
Зеленым выделены российские и белорусские спутниковые системы
* Система также позволяет работать с различными данными, загружаемыми пользователями
NOAA (4 КА),
Terra,
Aqua,
NPP,
JPSS1, JPSS2
Метеор-М (3 КА)
Канопус-В-ИК
Meteosat (3 КА),
GOES (2 КА)
Himawari-8/9
Электро-Л (3 КА)
Арктика-М (2 КА)
Proba-V
Sentinel-3А/B
Sentinel-5Р
100 м - 2 км

## Slide 7: Основные источники данных
НЦ ОМЗ РКС
(геопортал Роскосмоса)
Зарубежные центры распространения данных
Росгидромет
(НИЦ «Планета»)
Отечественные
спутники:
Ресурс-П №1
Ресурс-П №2
Ресурс-П №3
Метеор-М №2
Метеор-М №2-2, 2-3, 2-4
Канопус-В №1
Канопус-В-ИК
Канопус-В №3
Канопус-В №4
Канопус-В №5
Канопус-В №6
Электро-Л №2,3,4
Арктика-М №1, 3
Зарубежные
спутники:
HIMAWARI-8/9
AQUA
TERRA
NOAA 15,16,18,19
Suomi NPP
JPSS1 (NOAA-20)
METOP-B
GOES-E
GOES-W
MTSAT 2
METEOSAT 8
METEOSAT 9
METEOSAT 10
METEOSAT 11
USGS (США)
LANDSAT-4,5,7,8,9
EO-1
ORBVIEW-3
AQUA TERRA Suomi NPP JPSS1(NOAA-20)P
JPSS2(NOAA-21)
ESA (Европа)
LANDSAT-8 , EO-1
SENTINEL-1A,1B
SENTINEL-2A,2B
SENTINEL-3A, 3B
SENTINEL-5P
LANCE (США)
AQUA
TERRA
NCAR (США)
Метеоданные NCEP
ЕЦ НИЦ «Планета» (Москва)
СЦ НИЦ «Планета» (Новосибирск)
ДЦ НИЦ «Планета» (Хабаровск)
VITO (Бельгия)
PROBA-V
Ресурс-П №1
Ресурс-П №2
Ресурс-П №3
Метеор-М №2
Метеор-М №2-2
Канопус-В №1
Канопус-В
Канопус-В-ИК
Канопус-В №3
Канопус-В №4
Канопус-В №5
Канопус-В №6
БКА
ДАННЫЕ, ЗАГРУЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
NSMC CMA (КНР)
FY-3D

## Slide 8: ПРИМЕРЫ текущих зон покрытия данными уровня L1B
VIIRS покрытие за 15 сентября 2024
LANDSAT покрытие за 9-15 сентября 2024
КМСС покрытие за 09-15 сентября 2024
SENTINEL-2 покрытие за 9-15 августа 2024

## Slide 9: ПРИМЕРЫ продуктов уровня 2 («посеансные» поля различных физических характеристик, индексов и синтезов)
ТЕМПЕРАТУРА морской поверхности
Вегетационный индекс NDVI
«Ледовый» синтез
2/3 ПРОДУКТОВ ВТОРОГО УРОВНЯ ФОРМИРУЕТСЯ ДИНАМИЧЕСКИ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН (всего в системе формируется более 1000 продуктов)
Синтез «тепловые аномалии»

## Slide 10
ПРОДУКТЫ УРОВНЯ 3
очищенные от облачности временные композиты

## Slide 11: Безоблачные композитные изображения MODIS и VIIRS (ежедневный композит NDVI, 250 м, 500 м)
Безоблачные композитные изображения разрешения 250-500 м создаются за разные периоды наблюдений: сезон, месяц, неделя, день

## Slide 12
Безоблачные композитные изображения разрешения 10-60 м.
создаются за разные периоды наблюдений: сезон, месяц, неделя, день
Безоблачное композитное изображение на примере Landsat (30 м)
(летний сезонный композит по данным Landsat 7 и 8)

## Slide 13: Безоблачные ежедневные композитные изображения КМСС («Метеор-М» №2-2). Пример продуктов 3-го уровня
Возможность мониторинга быстротекущих процессов (уборка озимых в 2020 году)
24 июня 2020 года
18 июня 2020 года
20 июня 2020 года
22 июня 2020 года

## Slide 14: Возможность работы с информацией различного пространственного разрешения, в том числе интегрированной на объекты мониторинга (например, поля)
NDVI по данным MODIS (250 метров)
NDVI по данным КМСС
(60 метров)
NDVI по данным MSI
(10 метров)
NDVI средние для полей
(MODIS)
NDVI средние для полей
(КМСС)
NDVI средние для полей
(MSI)

## Slide 15: Возможность совместной работы с данными различных систем, прошедших кросс-калибровку
Временные серии ежедневных измерений NDVI
сельскохозяйственных культур по данным MODIS и КМСС

## Slide 16
Выбросы от пожаров на Европейской территории России, август 2022 года
Аэрозольный индекс и концентрация угарного газа (данные, осредненные на различные временные периоды)
Распределения малых газовых составляющих в атмосфере
(на примере данных прибора TROPOMI)
17 августа 2022
15-25 августа 2022

## Slide 17
ПРОДУКТЫ УРОВНЯ 4
Различные тематические продукты

## Slide 18: ПРИМЕРЫ Постоянно обновляющиеся карты растительности и лесов России
Карты растительного покрова на территории России. Обновляются ежегодно.
Запасы стволовой древесины.
Обновляются ежегодно
Информация о лесных природных пожарах и их последствиях
Обновляется ежедневно
Карты преобладающих древесных пород. Обновляются ежегодно.

## Slide 19: ПРИМЕРЫ Продукты для оценки состояния сельскохозяйственных посевов
Состояние озимых в максимуме развития в 2024 году
(характеризует ожидаемую урожайность)
Состояние яровых в максимуме развития в 2024 году
(характеризует ожидаемую урожайность)

## Slide 20: Как могут предоставляться данные
Через системы «ВЕГА-Science» и «ВЕГА-Рro» совместно с инструментами обработки и анализа спутниковых данных (работа отдельных пользователей)
С помощью программных интерфейсов (API), позволяющих осуществлять online-доступ к данным из различных ИС (онлайн-сервисы для поддержки специализированных информационных систем)
Автоматическая передача данных в различные ИС (наполнение архивов специализированных информационных систем)

## Slide 21
СПУТНИКОВЫЕ СЕРВИСЫ «ВЕГА-SCIENCE» (http://sci-vega.ru/)
и «ВЕГА-PRO» (http://pro-vega.ru/)
Основные функциональные возможности

## Slide 22
Система ВЕГА-SCIENCE - инструмент, обеспечивающий возможность распределенной работы со спутниковыми данными (поиск, выбор, обработка и анализ) в различных научных проектах;
В основе сервиса – архивы спутниковых данных и результатов их обработки по зоне интересов ЦКП «ИКИ-МОНИТОРИНГ»;
Система позволяет работать как с архивными, так и с оперативными данными.

## Slide 23: ПРИМЕРЫ инструментов работы с данными
Совместный анализ различной информации
Анализ временных рядов данных
Возможность анализа разновременных данных
Возможности классификации данных

## Slide 24: Специализированные инструменты анализа данных
Инструмент для интерактивного картографирования гарей

## Slide 25: Различные возможности анализа результатов обработки спутниковых данных
Анализ временных рядов данных
Анализ различной
статистики
Анализ пространственных
распределений

## Slide 26
БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ ФУНКЦИОНИРУЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ ЦКП «ИКИ-МОНИТОРИНГ», РАЗРАБОТАНЫЕ В ИКИ РАН

## Slide 27: Технология автоматизированной потоковой обработки данных
27
Максимальная автоматизация процессов обработки данных и построение цепочек обработки информации
Возможность построения различных оперативных информационных продуктов
Возможность построения продуктов на основе разновременных наблюдений
Возможность распределенной обработки данных
Возможность удаленного управления и автоматизированного контроля работоспособности блоков обработки данных

## Slide 28: Технология автоматизированного ведения сверхбольших распределенных архивов данных (UNISAT)
Ведение архивов исходных и первично обработанных данных (строятся, исходя из требований блоков обработки)
Ведение архивов результатов тематической обработки спутниковых данных (строятся, исходя из требований блоков представления данных)
Поддержка сверхбольших распределенных архивов данных
Возможность динамического формирования продуктов в момент запроса (технология поддержки виртуальных продуктов)

## Slide 29: Технология построения интерфейсов для распределенной работы с данными (GEOSMIS)
Построение динамических картографических Web –интерфейсов
Поддержка инструментов для распределенной обработки и анализа данных
Работа с динамически формируемыми продуктами
Возможность онлайн-интеграции различных информационных ресурсов и систем мониторинга
Возможность конфигурации интерфейсов под задачи отдельных пользователей

## Slide 30: Технология для создания инструментов удаленной обработки данных с использованием распределенных ресурсов
Позволяет однотипно:
Создавать блоки управления подбором данных для обработки;
Реализовывать блоки управления различными типами обработки данных (ведение очереди заданий, запуск и контроль исполнения заданий);
Организовывать хранение заданий и результатов обработки данных (ведение специализированных БД);
Создавать блоки контроля управления заданиями;
Создавать блоки представления и анализа результатов обработки.

## Slide 31
Как сегодня используется
ЦКП «ИКИ-Мониторинг»

## Slide 32: Научные пользователи ЦКП «ИКИ-МОНИТОРИНГ»
ОРГАНИЗАЦИЙ Научно-исследовательские институты, ВУЗы, другие образовательные организации
Более 130
Более 100
По результатам проектов было опубликовано более:
Более 900
Информация приведена на конец августа 2024 года
ПРОЕКТОВ РФФИ, РНФ, Минобрнауки, государственные контракты, проекты президиума РАН
НАУЧНЫХ РАБОТ Книги, статьи и материалы
конференций

## Slide 33
ОСМ Росрыболовства Система мониторинга водных биологических ресурсов (2000)
ИСДМ-Рослесхоз Дистанционный мониторинг лесных пожаров и их последствий (2005)
ИС Вега-Pro Система дистанционного мониторинга сельскохозяйственной и лесной растительности (2011)
ИС НИЦ «Планета» Росгидромета Система работы с данными дистанционного гидрометеорологического мониторинга (2012)
ИС VolSatView Система мониторинга вулканической активности на Камчатке и Курилах (2012)
ИС Sea The See Система дистанционного изучения пограничных морей России (2012)
ИС Вега-Geoglаm ИС развития глобальной системы мониторинга сельского хозяйства (2014)
ИС Вега-Приморье Система комплексного дистанционного мониторинга лесов Приморья (2015)
ИС Вега-Лес Система комплексного дистанционного мониторинга лесов России (2019)
ИС ТКД СХМП Система контроля данных сельско-хозяйственной микропереписи 2021 года (2020)
Примеры информационных систем дистанционного мониторинга
Возможности ЦКП «ИКИ-Мониторинг» используются сегодня в нескольких десятках ИС

## Slide 34: Наиболее актуальная публикация о ЦКП «ИКИ-МОНИТОРИНГ» и возможностях его использования:
Лупян Е.А., Прошин А.А., Бурцев М.А., Кашницкий А.В., Балашов И.В., Барталев С.А., Константинова А.М., Кобец Д.А., Мазуров А.А., Марченков В.В., Матвеев А.М., Радченко М.В., Сычугов И.Г., Толпин В.А., Уваров И.А. Опыт эксплуатации и развития центра коллективного пользования системами архивации, обработки и анализа спутниковых данных (ЦКП «ИКИ-Мониторинг») // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 3. С. 151-170. DOI: 10.21046/2070-7401-2019-16-3-151-170.
Лупян Е.А., Прошин А.А., Бурцев М.А., Кашницкий А.В., Балашов И.В., Барталев С.А., Бриль А.А., Егоров В.А., Жарко В.О., Константинова А.М., Кобец Д.А., Мазуров А.А., Марченков В.В., Матвеев А.М., Миклашевич Т.С., Плотников Д.Е., Радченко М.В., Стыценко Ф.В., Сычугов И.Г., Толпин В.А., Уваров И.А., Хвостиков С.А., Ховратович Т.С. Система "Вега-Science": особенности построения, основные возможности и опыт использования // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2021. Т. 18. № 6. С. 9-31. DOI: 10.21046/2070-7401-2021-18-6-9-31.
http://ckp.geosmis.ru/

## Slide 35
Отдел «Технологий спутникового Мониторинга»
Спасибо за внимание !
Контактная информация:
Лупян Евгений Аркадьевич
e-mail: evgeny@smis.iki.rssi.ru
тел. +7 916 124 71 49

## Slide 36
http://conf.rse.geosmis.ru/
ХХII
11-15 ноября 2024
http://jr.rse.cosmos.ru/
Notes: 36