## Slide 1
Метрологическое обеспечение средств измерений координат в РФ
Докладчик: Начальник отдела метрологического обеспечения геодезических измерений ФГУП «ВНИИФТРИ» А.В. Мазуркевич

## Slide 2
ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Лазерные измерительные системы
Оборона и безопасность
Строительство и архитектура
Горнодобывающая промышленность
Картография
Сельское и лесное хозяйство
Машиностроение, авиационная и судостроительная отрасли
Геодезия
Дорожная отрасль и транспорт
Динамика уменьшения погрешности измерений по каждому виду ЛИС за период 2015-2025 г.г.
Chart: 
Δ
Chart: 
 | 1 | 1 | 1
 | 0.5 | 0.7 | 0.6
 | 0.3 | 0.55 | 0.4
Современные лазерные измерительные системы, промышленного, геодезического и авиационного назначения представляют собой автоматизированные средства измерений, предназначенные для измерений координат точек лазерного отражения.
1 м
1 мм
100 мкм

## Slide 3
Существующие требования потребителей к точности измерений координат ЛИС
Схемы передачи единиц длины и плоского угла для ЛИС
Системы лазерные координатно-измерительные (трекеры)
Leica Absolute Tracker серий АТ930 и АТ960
Пределы допускаемой абсолютной погрешности определения пространственных координат во всем рабочем объеме при выполнении измерений ±(10+5·L), где L – расстояние от системы до отражателя, м.
Тахеометр электронный Leica TS60 I
Предназначен для измерений и передачи единицы длины (приращений координат) и единицы плоского угла, в том числе применяемых при определении координат пунктов при геодезических построениях. Погрешность измерений координат нормируется в технической документации производителя как СКП определения координат (приращений координат).
Системы лазерные координатно-измерительные сканирующие авиационные Leica CityMapper-2
Пределы допускаемой абсолютной погрешности определения координат точек земной поверхности в заданной системе координат от 0,09 до 1,06 м.
Промышленные ЛИС (трекеры и сканеры)
Геодезические ЛИС (электронные тахеометры)
Авиационные ЛИС сканирующие
Вывод: Оценка погрешности измерений координат с помощью ЛИС, выполняется в части составляющих погрешности измерений длины и плоского угла.
Государственный первичный специальный эталон единицы длины
ГЭТ 199-2024
Государственный первичный
эталон единицы плоского угла
ГЭТ 22-2014
Вторичные эталоны
Эталоны 1-го разр.
Эталоны 3-го разр.
Эталоны 1-го разр.
Эталоны 3-го разр.
Эталоны 2-го разр.

## Slide 4
Государственный первичный специальный эталон единицы длины ГЭТ 199-2024
Эталонный измерительный комплекс в диапазоне длин до 60 м.
Неисключенная систематическая погрешность ± 5 мкм
Среднее квадратическое отклонение результата измерений 1,0 мкм
Транспортируемый лазерный интерферометр.
Среднее квадратическое отклонение результата измерений 2,5 мкм
Лазерный эталон сравнения и эталонные базисы в диапазоне 24 м – 3000 м.
Среднее квадратическое отклонение результата измерений 0,7 мм
Эталон сравнения на основе приемников КНС и опорных базисных пунктов в диапазоне 1 км - 4 000 км

## Slide 5
ГЭТ 199-2024
Государственный первичный специальный эталон единицы длины ГЭТ 199
Эталонный измерительный комплекс длины в диапазоне до 60 м на основе гелий-неонового лазера
Эталонный измерительный комплекс в диапазоне длин до 60 м на основе фемтосекундного лазера и измерительного базиса
Интерферометр лазерный транспортируемый
До 60 м
Лазерный эталон сравнения и эталонные базисы в диапазоне 24 м – 3000 м
Электронные тахеометры
Система лазерная координатно-измерительная
Спутниковые многочастотные измерительные средства
24-3000 м
Эталон сравнения на основе приемников КНС и опорных базисных пунктов в диапазоне 1 км - 4 000 км
1-4000 км
Эталонный измерительный комплекс в диапазоне измерений приращений координат (длин) до 60 м
Спутниковые многочастотный измерительные средства
Квантово-оптические системы
Гравиметрические средства измерений

## Slide 6: Метод уменьшения погрешности измерений координат промышленными лазерными измерительными системами на основе использования комплекта сфер
Система уравнений получения координат точки на поверхности сферы:
где: k=1, 2, 3….,n - количество точек на сфере.
Геометрический центр сферы можно найти, решив систему уравнений:
Задача определения центра сферы сводится к решению главного уравнения сферы, а именно:
где: X, Y, Z – координаты точки на поверхности сферы, X0, Y0, Z0 – координаты центра сферы и R – радиус сферы.
Сущность метода: определение координат центров сфер и вычисление из приращений координат длин линий (векторов) между центрами сфер.
Площадь окружности:
S = π·R2 => R = D·tg(β/2)
Из чего следует:
S = π· (D·tg(β/2))2

## Slide 7
Совершенствование
государственного первичного специального эталона единицы длины ГЭТ 199 с целью обеспечения единства измерений для высокоточных тахеометров в режиме трёхмерных измерений
№ п/п | Показатель | Значение
В диапазоне измерений приращений координат (координат) до 60 м при проведении трёхмерных измерений |  | 
1 | Неисключенная систематическая погрешность | не более 25 мкм
2 | Среднее квадратическое отклонение результата измерений | не более 31 мкм

## Slide 8
Мобильная лаборатория
Транспортировочная тара
Состав комплекта средств для МлО авиационных
измерительных систем геодезического назначения
Элементы из состава ГЭТ 199-2024
Комплект средств для МО авиационных
измерительных систем геодезического
назначения

## Slide 9
Фрагмент тестового полигона для метрологического обеспечения авиационных лазерных координатно-измерительных систем геодезического назначения

## Slide 10
Государственный первичный специальный эталон координат местоположения ГЭТ 218-2022
(проведены испытания в 2021 году, утвержден в 2022 году)
Координатно-временные измерительные средства
Азимутальные измерительные средства
Характеристики эталона (основные) | Значение
В части хранения абсолютных координат - неисключенная систематическая погрешность | 0,01 м
В части измерения приращений координат в системах координат WGS-84, ПЗ-90.11, ГСК-2011, ITRF - среднее квадратическое отклонение - неисключенная систематическая погрешность | 0,5∙10-6∙L м 0,001 м
В части воспроизведения координат потребителя ГНСС в системах координат WGS-84, ПЗ-90.11, ГСК-2011, ITRF - среднее квадратическое отклонение - неисключенная систематическая погрешность | 0,019 м 0,01 м
В части измерения астрономического азимута оптического хранителя азимутальных направлений - среднее квадратическое отклонение - неисключенная систематическая погрешность | 0,28" 0,3"

## Slide 13
Проектное изображение разрабатываемого пространственного полигона для оснащения
эталонного измерительного комплекса в диапазоне измерений приращений координат (длины)
до 1000 метров (территория ФГУП «ВНИИФТРИ»).

## Slide 14
Такой подход позволит повысить точность и достоверность решения задачи обеспечения единства измерений для оптико-электронных средств измерений координат (ЛКИС), спутниковой геодезической и навигационной аппаратуры, использующей сигналы глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BeiDou, наземных дополнений (МЛДПС и т.п.), сетей активных базисных станций, и выведет на новую ступень развития средства испытаний в области геодезических и навигационных технологий. В числе наиболее востребованных средств измерений, к которым будет обеспечена передача единиц величин от первичных эталонов ГЭТ 218-2022 и ГЭТ 199-2018, — новые образцы навигационной аппаратуры потреби­телей ГНСС, ЛКИС, азимутальные СИ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представляется целесообразным единый системный подход к обеспечению единства измерений в области координатных измерений в целом, основывающийся на общих принципах, изложенных выше. Это касается в первую очередь разработки и совершенствования системы эталонов для координатных измерений, системный анализ и корректировка поверочных схем, разработка методик и эталонов для проведения испытаний и поверки координатных СИ, аттестации алгоритмов и программ координатных измерений, а так же разработки или коррекции нормативных документов, выполнение требований которых является необходимым условием обеспечения единства измерений для координатных измерений.

## Slide 15
Спасибо за внимание!