## Slide 1
г. Москва
15.09.2024
ПроГеоСеть:
Управление сетями постоянно действующих
ГНСС станций
Докладчик – Алексей Иванович Разумовский

## Slide 2
2
2
2
Проект ПроГео
Сайт ПроГео
Облачные сервисы ГНСС
Программа постобработки ПроГеоОфис
Полевое приложение ПроГеоМобайл
:

## Slide 3
г. Москва
15.09.2024
https://progeo.expert/
ГНСС площадка

## Slide 4
4
4
4
Облачные сервисы
ПроГеоСеть – управление станциями ГНСС
Сервис постобработки
Преобразование координат – локализация, датум, пересчет систем координат
Преобразования RINEX, RTCM
:

## Slide 5
5
5
5
ПроГеоСеть : управление сетями ГНСС станций : ФАГС, ФСГС, RTN
NTRIP caster : транспорт и преобразование данных RTCM / MSM
Мониторинг станций
  Качество ГНСС данных
  Контроль координат – уравнивание, РРР
  Сервис VRS
  Мониторинг станций
База данных координатных систем
:

## Slide 6
6
6
6
NTRIP caster
Web-интерфейс управления
версии под Linux и Windows
NTRIP протокол версии 2
передача корректирующей информации в форматах RTCM 3.0, MSM, CMR по защищенному подключению
администрирование потоков
биллинг подключений
масштабирование

## Slide 7
7
7
7
Зона покрытия RTK сети Progress 2

## Slide 8
8
8
8
Мониторинг
Мониторинг координат станций в режиме реального времени
Постобработка RTCM файлов и уравнивание сети станция каждые 4 часа
РРР обработка суточных файлов

## Slide 9
9
9
9
Статистики пункта NGNK из уравнивание сети на
1 сентября 2024

## Slide 10
10
10
10
РРР обработка суточных файлов на пункте NGNK

## Slide 11
11
11
11
Виртуальная базовая станция - VRS
Необходим кластер по крайней мере из 3-х постоянно действующие станции – ПДБС, передающих кодовые и фазовые измерения на ЦОД.
Пользователь сообщает ЦОД приблизительные координаты места – NMEA(GGA).
Центр обработки данных – ЦОД, на основе обработки базовых линий вычисляет тропосферную и ионосферные коррекции для спутниковых измерений.
Преимущество: быстрое фиксированное решение на коротком расстоянии.

## Slide 12
12
12
12
Виртуальная станция

## Slide 13
13
13
13
Сравнение прямого RTK и VRS
Время | Балобаново | Домодедово, % | Софрино, % | VRS, %
13.07.2024 11:00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 94.28
13.07.2024 12:00 | 0.00 | 0.00 | 43.51 | 92.25
13.07.2024 13:00 | 0.00 | 12.60 | 98.90 | 93.08
13.07.2024 14:00 | 0.00 | 8.29 | 99.77 | 99.47
13.07.2024 15:00 | 0.00 | 1.63 | 45.29 | 94.92
13.07.2024 16:00 | 0.00 | 0.0 | 99.46 | 87.33
13.07.2024 17:00 | 0.00 | 0.0 | 76.77 | 73.98
13.07.2024 18:00 | 0.00 | 18.97 | 47.43 | 48.13

## Slide 14
14
14
14
Сервис постобработки

## Slide 15
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
15.09.2024